福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：明溪县融媒体中心设备采购项目货物类采购项目

备案编号：G5-RMTZX-GK-201910-B2718-SMGX

招标编号：[350421]SMGX[GK]2019047

采购人： 明溪县融媒体中心

代理机构：三明国信招投标有限公司

2019年11月

第一章   投标邀请

三明国信招投标有限公司采用公开招标方式组织明溪县融媒体中心设备采购项目货物类采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：G5-RMTZX-GK-201910-B2718-SMGX。

2、招标编号：[350421]SMGX[GK]2019047。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：进口产品，适用于（填写合同包或品目号）。节能产品，适用于（填写合同包或品目号），按照第 期节能清单执行。环境标志产品，适用于（填写合同包或品目号），按照第 期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（填写合同包或品目号）。小型、微型企业，适用于（填写合同包或品目号）。监狱企业，适用于（填写合同包或品目号）。促进残疾人就业 ，适用于（填写合同包或品目号）。信用记录，适用于（填写合同包或品目号），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1. | 开标会现场需提供身份证原件，单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查、随带CA认证卡用于现场解密电子版投标文件。（投标文件中自行体现无行贿犯罪情形进行说明或承诺函） |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：明溪县融媒体中心

地址：明溪县雪峰镇河滨北路189号

联系方法：0598-8755992

13、代理机构：三明国信招投标有限公司

地址：三明市梅列区沪明新村12幢9层18-20号

联系方法：0598-8255787
附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：三明国信招投标有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表                           金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 播控设备 否 1（项） 11,999,880.0000 | 11999880 | 239000 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本4份，报价部分的正本1份、副本4份，技术商务部分的正本1份、副本4份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，三明国信招投标有限公司不承担责任。 （3）其他：纸质投标文件编制要求：必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。 b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。 c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向三明国信招投标有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向三明国信招投标有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：明溪县财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：1.招标服务费：中标人应当在领取中标通知书前，按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）规定的收费标准向招标代理机构缴纳招标服务费，缴后不退(中标服务费及招标过程的相关费用由中标人出）。 本项目的招标代理服务费以此条为准。 中标服务费专户：开 户 名：三明国信招投标有限公司 开 户 行：兴业银行三明列东支行 帐 号：181040100100023831 邮 箱：smgxzb1@126.com 2.中标人缴纳招标服务费后把中标项目名称、开票资料、打款凭证截图、联系人、联系电话、寄票地址发至我公司邮箱。 3.中标人退保证金：中标人与采购单位双方签订合同并盖章后，并在规定时间内上传政府采购系统备案，送三明国信招投标有限公司留存备案一份。 |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：b.根据《福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》闽财购〔2018〕30号规定，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，没收其投标保证金，并书面报告本级财政部门： b1不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的； b2投标人上传电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统投标客户端所赋予的项目内部识别码与本招标项目的其他投标人相同的； b3系统记录的编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡 MAC 地址与本招标项目的其他投标人一致的； b4投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的。。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）三明国信招投标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，三明国信招投标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，三明国信招投标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，三明国信招投标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，三明国信招投标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若三明国信招投标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为三明国信招投标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，三明国信招投标有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为三明国信招投标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据三明国信招投标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，三明国信招投标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在三明国信招投标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在三明国信招投标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，三明国信招投标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知三明国信招投标有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1三明国信招投标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由三明国信招投标有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向三明国信招投标有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，三明国信招投标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，三明国信招投标有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为三明国信招投标有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，三明国信招投标有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向三明国信招投标有限公司提出询问，三明国信招投标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望三明国信招投标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发展和改革委员会《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）且认证证书在有效期内的产品。环境标志产品指列入财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）且认证证书在有效期内的产品，或及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。
   （5）未在节能清单、环保清单内的产品应提交国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由三明国信招投标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由三明国信招投标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或三明国信招投标有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 1. | 开标会现场需提供身份证原件，单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查、随带CA认证卡用于现场解密电子版投标文件。（投标文件中自行体现无行贿犯罪情形进行说明或承诺函） |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1 
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由三明国信招投标有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，三明国信招投标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由三明国信招投标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共7人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家6人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由三明国信招投标有限公司统一对外发布。

②对三明国信招投标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1 
包一般情形 
         无

技术符合性

明细

投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的； 2、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的。 3、属于招标文件规定的符合性检查不合格情形； 4、属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形； 5、投标文件的技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。 6、按照闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标人的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

商务符合性

明细

投标供应商对“第五章 三、商务条件”响应承诺情况，由评标委员会进行评议，并在投标客户端上标记“商务条件响应表”页码。

附加符合性
         无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：按技术指标优劣顺序排列。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，三明国信招投标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

无

②技术项（F2×A2）满分为60分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 一、融媒体新闻指挥调度中心 | 2 | 1.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“一、融媒体新闻指挥调度中心”中品目号1-16技术参数条款要求的得2分。每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查）。 |
| 二、“融媒体发布机房 | 2 | 1.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“二、“融媒体发布机房” 中品目号1-24技术参数条款要求的得2分。每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查）。 |
|  | 4 | 2.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“二、“融媒体发布机房” 中品目号25项技术参数条款要求的得4分。每负偏离1条扣1分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查）。 |
|  | 4 | 4.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“二、融媒体发布机房” 中品目号26项技术参数条款要求的得4分。每负偏离1条扣1分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查）。 |
| 三、数据中心机房 | 2 | 1.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“三、数据中心机房”中品目号27-35技术参数条款要求的得2分。每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查）。 |
| 四、融媒体演播室 | 2 | 1.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“四、融媒体演播室”中品目号36-95技术参数条款要求的得2分。每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查）。 |
|  | 3 | 2.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“四、融媒体演播室”中品目号96中1-55点技术参数条款要求的得3分。每负偏离1条扣1分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查，其中55点需提供功能演示佐证，投标人需现场自带演示设备及配件，现场仅提供电源）。 |
|  | 4 | 3.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“四、融媒体演播室”中品目号96中56-58点技术参数条款要求的得4分。每负偏离1条扣2分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查，其中56、58点需提供功能演示佐证，投标人需现场自带演示设备及配件，现场仅提供电源）。 |
|  | 3 | 4.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“四、融媒体演播室”中品目号96中59-60点技术参数条款要求的得3分。每负偏离1条扣1.5分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查，其中59点需提供功能演示佐证，投标人需现场自带演示设备及配件，现场仅提供电源）。 |
| 五、新闻编辑网 | 3 | 1.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“五、新闻编辑网”中品目号97技术参数条款要求的得3分。每负偏离1条扣1分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查） |
|  | 3 | 2.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“五、新闻编辑网”中品目号98技术参数条款要求的得3分。每负偏离1条扣1分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查） |
|  | 3 | 3.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“五、新闻编辑网”中品目号99-107技术参数条款要求的得3分。每负偏离1条扣1分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查） |
| 六、电视播出网 | 3 | 1.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“六、电视播出网”中品目号108技术参数条款要求的得3分。每负偏离1条扣1分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查） |
|  | 3 | 2.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“六、电视播出网”中品目号109-126技术参数条款要求的得3分。每负偏离1条扣1分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查） |
| 七、音频广播 | 3 | 1.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“七、音频广播”中品目号127-135技术参数条款要求的得3分。每负偏离1条扣1分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查） |
| 八、摄影棚录音棚 | 1 | 1.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“八、摄影棚录音棚”中品目号136技术参数条款要求的得1分。每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查） |
| 九、外拍设备 | 2 | 1.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“九、外拍设备”中品目号137-141技术参数条款要求的得2分。每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查） |
| 十、办公设备 | 1 | 1.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“十、办公设备”中品目号142-153技术参数条款要求的得1分。每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查） |
| 十一、综艺演播室（数字影院） | 3 | 1.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“十一、综艺演播室（数字影院）”中品目号155-212技术参数条款要求的得3分。每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查） |
| 十二、办公家具 | 1 | 1.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“十二、办公家具”中品目号213-218技术参数条款要求的得1分。每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查） |
| 十三、空调 | 2 | 1.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“十三、空调”中品目号219-224技术参数条款要求的得2分。每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查） |
| 十四、配套工程 | 3 | 1.投标人所投设备功能及技术指标、性能全部满足招标文件第五章“十四、配套工程”中品目号225-226技术参数条款要求的得3分。每负偏离1条扣0.5分，扣到0分为止。（需按要求提供相关佐证资料，否则视为负偏离，原件备查） |
| 十五项目实施方案 | 3 | 各投标人应结合招标要求进行深化设计，提供完整的项目实施方案，包括总体框架、网络架构、子系统介绍（含应用、部署图、系统图）等，方案设计应符合中宣部及国家广电总局发布的《县级融媒体中心建设规范》相关要求。由评标委员会进行横向评议并打分，方案完整可行的得3分，方案较完整可行的得2分。方案基本完整可行的得1分。未提供方案或提供与本项要求不符的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.投标人综合实力 | 4 | （1）投标人通过ISO14001环境管理体系认证的得1分,须提供有效证书复印件及所提供证书在认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn ）上证书状态“有效”的查询结果截图（带网址）打印件. （2）投标人为省级或国家科技型企业的得1分，须提供国家行政部门颁发的相关证明材料。 （3）投标人为省级或国家高新技术企业的得1分，须提供国家行政部门颁发的相关证明材料。 （4）投标人为虚拟演播系统、非编系统、防火墙系统等主要部件省级代理商，拥有相应的售后服务力量的得1分，需提供代理商证书复印件佐证，原件备查。 满足要求得4分，一项不满足扣1分，扣完为止 |
| 2.业绩情况 | 3 | 评委根据各投标人在2016年以来至本次投标截止日期，完成同类“融媒体相关系统”业绩项目进行评分，每提供一份业绩证明的得0.5分，满分3分。 [投标人应如实提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。评委将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供相关证明文件复印件的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分。合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。 |
| 3.售后服务承诺、维护响应和培训计划 | 2 | 根据各投标供应商的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间、质保期后的维修费用承诺等方面，由评委横向比较优的得2分，良的得1分，差的得不得分。 |
| 4.售后服务机构 | 1 | 考虑到售后服务的便捷性及稳定性，投标方在福建省内有分公司或办事处的得1分，否则不得分。（提供营业执照复印件及当地缴交医社保凭证佐证。） |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

招标项目内容：明溪县融媒体中心设备采购项目

| 合同包 | 项 目 内容 | 数量 | 最高限价 | 主要技术规格 | 采购单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 明溪县融媒体中心设备采购项目 | 1项 | 11999880元 | 详见标书 | 明溪县融媒体中心 | 黄先生 | 0598-8755992 |
| 注：投标人的投标报价超过预算价的为无效报价。 |

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 明溪县融媒体中心设备采购项目招标清单 |
| --- |
| 品目号 | 货物名 称 | 技术规格及描述 | 数量 | 单位 |
| 一、融媒体新闻指挥调度中心、发布机房、数据中心机房 |
| 1 | 融媒体指挥大屏大屏 | 1. LCD显示单元为：≥55“超窄边液晶屏；物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms。 2. LCD显示单元物理拼缝≤1.7mm，亮度达到≥600cd/㎡，对比度达到≥8000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为≥11级。 3. LCD显示单元具备VGA≥1，HDMI≥1，DVI≥1，BNC≥1视频输入接口，具备RJ45≥2，USB×1，红外*1控制接口 4. ★输出接口：VGA≥1，DVI≥1，BNC≥1（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据；） 5. LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达 ≥178°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在≥95KLux能正常工作。 6. 液晶拼接屏必须采用整机，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范; 7. LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。 8. 具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。 9. LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 10. LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 11. LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 12. LCD显示单元需支持≥7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。 13. 液晶单元具备倍增畅显功能,可将输入的25/30 帧图像转成50/60 帧输出,使图像更加流畅 14. LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。 15. 用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。 16. LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定 性和实时性，使图像处理更加游刃有余； 17. LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。 18. LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。 19. LCD显示单元采用10bit芯片，显示图像色彩度达到1.07billion，显示≥256灰阶。3m以外包含辐射范围值在≤47db，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。 20. LCD显示单元采用智能温控，散热效率提升≥50%。主板具有信号强度自动检测技术，实时检测信号强度，并在屏幕上显示当前信号强度。 21. 采用同步显示控制技术、不同信号转换显示无延时、实现同步开机同步显示。 | 15 | 台 |
| 2 | 大屏安装支架 | 立地式或壁挂，由主架、附架及连接配件组成，全部钢材构架，主架起支撑、稳固作用，附架起安装、固定、维护作用。 | 1 | 套 |
| 3 | 大屏拼接器 | 1. 投标产品支持BNC、YPbPr、SDI、DVI、DisplayPort、HDMI、HDBaseT等输入，输出支持DVI、SDI、HDBaseT输出。支持远距离同轴高清信号传输，传输距离≥500m。 2. 投标产品支持预览功能，能同时对矩阵和显示终端进行配置；设备可同时输出不同信号源视频图象，并在同一屏幕上显示；可通过屏幕编号调整分屏显示顺序；可对视频文件进行回放（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据）； 3. 投标产品支持远程控制功能，可通过客户端软件远程操作接入设备的子客户端，实现全面接管控制、划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示功能。 4. 投标产品支持视频参数设置功能。具有亮度、对比度、饱和度、锐度设置选项，位置上下、左右可调(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据)； 5. 投标产品支持同轴高清传输功能，可通过≥500m同轴电缆接入云台并调用前端菜单。 6. 投标产品支持EDID自由设置功能，支持HDTVI反向云台控制功能(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据)； 7. 投标产品支持超高分辨率底图显示，支持底图更换技术，底图支持≥16384X8192像素，支持在线便捷替换。 8. 投标产品可支持移动终端无线投射功能。可将Ipad、手机等移动终端的图片、视频等图像投射到显示墙上，并对图像进行拼接、漫游、放大、缩小等操作。 9. 输入分辨率≥3840X2160、4088X4088且可向下兼容，输出支持≥1920X1200且可向下兼容。 10. 投标产品设备最大可支持同时开启≥1152个窗口。支持内置矩阵功能，信号源支持一拖多，一路进最多可以≥3840路出(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据)。 11. 投标产品支持将输入视频图像≥60帧/秒的帧率显示输出，可将≥1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据)。 12. 投标产品支持输出分辨率自定义功能，可通过客户端软件或浏览器对输出分辨率进行设置，最大分辨率可设为≥1920*1200(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据)。 13. 投标产品在网络直联环境下，只输出单一信号源，视频图像传输至客户端的延时≤80ms(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据) 。 14. 投标产品信号源切换时无黑场现象。 15. 投标产品支持两台设备的HDBaseT信号输入接口和HDBaseT信号输出接口用≥100m六类非屏蔽网线直接连接，可正常显示监视画面。 16. 投标产品网络抓屏功能，设备支持网络远程抓屏上墙功能，支持全屏抓屏和自定义抓屏。 17. 投标产品支持大屏区域权限管理，可以使不同的用户管理不同的显示墙区域，最大支持≥32个用户管理各自区域。支持用户密码安全等级认证机制(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据)。 18. 投标产品支持客户端管理功能，支持用户管理、日志管理、权限管理、告警管理、远程维护等功能。 19. 可将电视墙场景一键等比例显示在其他电视墙上。 20. 可通过客户端远程操作接入样机的子客户端，实现全面接管控制、划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示功能 | 1 | 套 |
| 4 | 运输安装调试 | 安装调试费、运输费 | 1 | 套 |
| 5 | 操作台 | 根据现场尺寸定制 需嵌入“物联网中控”：要求如下 1、机身：一体机身，强电、弱电分离式，本机壳内不包含任何≥12V以上强电线路，将设备内部的电磁干扰降到最低，最大限度保障设备稳定运行。 2、VGA输入信号接口：≥3个，实现信号智能切换，并且带有防盗。 3、HDMI输入信号接口：≥1个HDMI高清输入，带有接口断电提示功能。 4、VGA输出信号接口：≥2个，内有4×2高清矩阵切换。 5、音频信号接口：≥6个；4个3.5mm音频输入，1个广播信号接入，1个莲花座输出。 6、I/O：≥8个；可以做具有输出、输入、弱继电器功能够。 7、网络接口：≥4个；集成10M/100M RJ45 网络交换机，内嵌Web服务器，可以远程升级。 8、串口：≥4个；3个可逻辑编程，1个扩展设备接口,可以兼容各式各样的电器。 9、面板：采用电容触控键，清析醒目LED-LH提示，防水防尘防静电。 10、工作模式:支持离线模式，断网后可继续控制本教室多媒体设备、继续按课表自动控制设备开关、继续识别一卡通权限。 11、一键上/下课:支持快捷操作：一键上下课功能，教师仅需一键快速实现所有设定教学设备的开启、或关闭。 12、电源输出接口:2个电源输出接口，5V/0.5A；12V/0.8A。 13、设备感知:可以感知人体感应状态，机柜门状态，破窗检测，大屏开关状态，电脑开关状态，灯光，窗帘开关状态。显示到总控室管理平台，统计使用时间。 14、环境设备控制:支持扩展连接环境控制模块：可实现对指挥中心灯光、风扇、空调、窗帘的控制，以及教室温度检测，电能。 15、路电源控制器强电模块： 16、 ≥1路RS232通讯接口； 17、 ≥1路内部通信接口，与中控连接，可并联，最多并联两个电源控制器8路独立强电开关； 18、 ≥1路RJ45通讯接口，可以通过网络远程控制； 19、≥4路常开独立强电开关接口；每路负载容量：AC250V10A\DC30V10A; 20、 内置ID CODE网络id旋钮，可根据id地址分别控制； 21、内置4路开关按钮，在中控故障时能独立控制电源开关； 22、可对负载连接情况进行检测，远程监控负载开关情况。 23、采用标准导轨安装方式，无需螺丝可直接卡进标准导轨。 | 1 | 台 |
| 6 | 指挥中心发光字 | 指挥中心大屏上方发光字 | 1 | 项 |
| 7 | 多屏处理终端 | 配置不低于 CPU：银牌4110*2 内存：16G*2 硬盘：256G SSD+2T 显卡：独立显卡，显存16G，DP接口6个 电源：1400W 光驱：DVDRW | 2 | 套 |
| 8 | 融合生产硬件终端 | 配置不低于I7（3.2GHz），内存8G，独立显卡显存4G,固态硬盘256，≥23寸显示器，耳机 | 15 | 台 |
| 9 | 多功能媒体处理器 | 技术参数： 1. 具有强大的数字音频处理的性能的功放 2.采用了ADI SHARC第四代浮点音频DSP芯片，提供最高性能处理器能力 3.超低底噪前置放大电路，低失真度模拟电路 4.前面板配置有音量调节功能和音频信号指示灯 5.先进的AEC回声消除算法配合失真极低的自适应反馈抑制器，可以给远程视频会议带来清晰的语言 功能要求： 6.系统模拟输入: 不少于16路,凤凰平衡输入接口，支持话筒或线路输入，支持幻象供电 7.系统模拟输出: 不少于8路,凤凰平衡输出接口 8.功放输出：不少于4通道，每通道功率不小于200W@8欧姆 9.输入通道DSP:所有通道都带前级话放、噪声门、反馈抑制器、高/低通滤波器、不少于16段参量均衡、压限器和延时器 10.输出通道DSP：所有通道都带高/低通滤波器、不少于16段参量均衡、压限器和延时器 11.内置机架式调音台 12.内置自动混音台，可设置衰减电平值 13.内置AEC回声消除器 14.可预存不少于32个场景预设，且每次开机都读取默认预设 15.可设置权限、密码设置 16.Ethernet 网络控制接口，支持电脑或者平板控制 17.支持第三方控制，支持RS-232、485及TCP/IP协议 18.频率响应: 20 Hz ~ 20 kHz (±1 dB) 19.总谐波失真(THD): ＜0.005%；20 Hz‐20 kHz@ +4 dBu 20.动态范围: ≥114 dB，ADC,DAC 21.信道间串扰: ≥50 dB/（20‐20 kHz） 22.输入阻抗: ＞10k 23.共模抑制比：＞70 dB@1 kHz 24.前置放大等效输入噪声（EIN）：＜‐125 dBu，22 Hz‐22 kHz 25.本底噪声：‐90 dBu （无计权） 26.功放通道分离度 :＞75dB 27.功放输出功率： ≥4 x 200W@8Ω 28.功放频率响应: 20 Hz ~ 20 kHz (±0.5dB) 29.功放总谐波失真 :≤0.69% 30.功放阻尼系数 :＞100 @100 Hz 31.提供GB/T 19001-2016/ISO9001-2015认证，OHSA18001-2007 认证； 32.保证音频产品匹配效果最佳，音箱、功放、数字处理器需为同一牌子 | 1 | 台 |
| 10 | 触控面板 | 1.86盒，核心处理器：Cortex-M3 +高速FPGA，双核处理器 2.操作系统:无操作系统，上电即运行，FPGA纯硬件显示驱动 3.尺寸:≥3.5寸 4.分辨率：≥320*240 5.颜色：≥64K色，16位RGB 6.电压：5-26V 7.通讯接口：RS485 8.字库：≥10MB字库空间，内置常用ASCII、GBK和GB2312字库，可自定义任意电脑字体显示或UNICODE字库显示 9.图片存储：≥1Gbit,支持任意大小图片存储，累加可存储155张全屏图片 10.图片下载：支持USB/SD卡/UART下载，研发推荐USB下载，生产建议SD下载 11.外部键盘：不支持外扩矩阵键盘 12.触控类型: 电阻触摸屏 13.触控方式: 单点触摸 14.透光率: ≥80%以上 15.触控次数 最少80万次 | 1 | 台 |
| 11 | 会议壁挂音箱 | 1.平滑的频率响应特性，清晰透彻的人声表现 2.适合会议室、影吧等需要人声表现力强，语言清晰度高的场合 3.独特的不锈钢网罩，允许声波最大化地通过 4.拥有多重过载保护电路的分频器 5.聚丙烯树脂涂层低音，钛合金涂覆振膜号筒高音 6.拥有黑(B)、白(W)两色可供用户选择 7.频率范围（-10 dB）： ≥75 Hz - 25 KHz 8.频率响应（±3 dB）： ≥125 Hz - 18 KHz 9.灵敏度（1w @ 1m）： ≥90 dB 10.额定阻抗：8 Ohms； 11.峰值最大声压级： ≥116 dB 12.额定功率（AES)：≥100W / 200W / 400W（连续 / 节目 / 峰值） 13.覆盖角度（H x V)： 100°x 100° 14.低音单元：1 x 5.25" 15.高音单元：1 x 0.75" 16.含安装支架 17.产品CE认证 18.提供GB/T 19001-2016/ISO9001-201 认证； 19.为保证音频产品匹配效果最佳，音箱、功放、数字处理器需为同一牌子 。 | 4 | 只 |
| 12 | UHF无线话筒 | 系统参数 工作频率： 740-791MHZ 调制方式： 宽带FM 信道数目： 200 信道间隔： 250KHZ 频率稳定度： ±0.005%以内 动太范围： 100dB 最大偏移： ±45KHZ 音频频率响应： 80HZ-18KHZ（±3dB） 综合信噪比： ＞105dB 综合失真度： ≤0.5% 工作温度 -10℃ - +40℃ 接收机指标： 接收机方式： 二次变频超外差 中频频率： 第一中频：110MHz,第二中频 10.7MHz 无线接口： BNC/50Ω 灵敏度： 12 dB u V(80 DBS/N) 灵敏度调节范围： 12-32dB uV 杂散抑制： ≥75dB 最大输出电平： +10 dBV 发射器指标： 天线程式： 佩挂发射器采用1／4波长鞭状天线手持麦克风内置螺旋天线 输出功率： 高功率30mW; 低功率 3mW 杂散抑制： -60dB 供电：两节AA电池 | 3 | 套 |
| 13 | 一拖四无线U段话筒 | 1. ≥四通道接收信号 2.采用UHF超高频段，红外自动对频技术； DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在≥50MHZ频率范围内，以≥250KHZ信道间隔，提供 3.≥200个信道选择，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰； 4.先进的自动对频技术，高档液晶显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 5.无线会议发射系统，采用两节AA电池供电，采用高碱性电池可使用较长时间（高功率≥8小时，低功率12小时）。若使用充电电池，使用时间会有所下降。 6.使用距离≥50-80米 7. 接收机指标 振荡方式: 锁相环频率合成(PLL synthesized),频率范围≥UHF640MHz-690MHz ,频率稳定 性≥±0.001%,调制方式：FM ,信噪比(S/N Ratio)：>60dB,失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz,接收灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB,电源供应：DC 12V-17V ,音频输出：独立0-400mV，混合0-300mV 8.发射器指标 手持/领夹/头戴 /会议可任意配接,电源供应：DC 4.5V(1.5V AA×3),话筒耗电量：≥100mA,载波频率)：UHF640MHz-690MHz,频率稳定度：±0.001%,最大频偏：±30KHz,信噪比(S/N Ratio)：>60dB,邻频干扰比：>80dB,动态范围：≥100dB | 1 | 套 |
| 14 | 会议摄像头 | 10倍变焦1080P高清云台免驱动 | 1 | 台 |
| 15 | 融媒体指挥中心系统集成服务 | 安装、调试、培训、及网络线、视频线、音频线、控制线等辅材 | 1 | 项 |
| 16 | 融媒体指挥调度中心声学系统项目 | 融媒体指挥调度中心声学系统项目包含LED屏幕造型、地面，天花处理，墙面造型、指挥桌椅、采编桌椅等，根据效果图定制 | 1 | 项 |
| 二、融媒体发布机房 |
| 17 | KVM切换器 | 1、整合≥17寸LCD液晶显示器的于单一抽拉式机身内； 2、节省空间–两组控制端(单一总线)可管理8台服务器； 3、菊式串接另外31台设备 - 单一控制端可管理高达256台服务器； 4、双接口–支持配备PS/2或USB键盘及鼠标的服务器与控制端； 5、LCD模块可展开至115度，以提供舒适的检视角度； 6、跨平台支持 - Windows, Linux, Mac, and Sun； 7、高视频分辨率-高达1280 x 1024 @75Hz； 8、双层密码安全机制 - 唯有授权用户才能浏览与控管服务器； 9、支持1位管理员与4位用户账号，其拥有各自的设定数据； | 3 | 台 |
| 18 | 核心交换机 | 1、主机：以太网交换机主机 2、交换机引擎：交换路由引擎,提供24端口千兆/百兆以太网光口(SFP,LC)(SC),其中8端口可光电复用 3、双电源：交流电源模块,300W＊2 | 1 | 台 |
| 19 | 万兆光模块 | 万兆光电模块 | 4 | 个 |
| 20 | 新媒体存储 | 利旧 | 0 | 台 |
| 21 | 融合发布服务器 | 1、CPU：≥2个六核至强 E5-2620 v4 2、内存：≥64GB DDR4 内存 3、硬盘：≥7块 300GB SAS硬盘 15K RPM 4、RIAD卡：含≥1GB缓存，支持RAID0/1/5/6 5、其他：DVD光驱/≥4口集成千兆网卡/6 PCIe x8 + 1 PCIe x16/2个495W 热插拔冗余交流电源 | 1 | 台 |
| 22 | 高标清直播编码器 | 视频编码要求 (1)H.264 高标清实时转码，最高可到HP @ L4.2 (2)MPEG-2实时转码，最高可到MP@HL (3)VBR视频码率波动灵活可控：最大码率与设定码率之比从10%-300%灵活可控 (4)支持编码码率动态调整：码率调整时IP输出流保持连续，没有任何中断。 (5)分辨率支持80x64到1920x1080，用户可以自定义分辨率。 音频编码要求 (1)支持单音频编码，并且支持多音轨转码 (2)SDI输入支持多音轨编码,输入声道自由指 定；同时支持杜比透传，支持一部分声道透传，一部分声道编码 (3)支持一个声音（音轨）输入的情况下，编码输出两个不同格式的音频，比如AC3 和MPGA (4)音频编码码率 ，可以选择32/48/64/96/128/384Kbps等, 也可以自定义码率大小 (5)支持音量固定增益或者动态增益调整 (6)支持手动调节音视频同步 视频编辑处理 (1)支持IP复用输出 (2)Http协议将HLS切片推送到Http服务器 (3)支持HLS推流一级索引名 称自定义设置 (4)支持台标叠加：无需其他软件协助，即可支持9个或者9个以上台标（角标）叠加，叠加效果清晰 (5)支持滚动字幕叠加：可以支持6路或者6路以上滚动字幕叠加；字幕颜色、大小、透明度可调，滚动速度可调，字幕背景可调；字幕叠加支持隔行模式和逐行模式；字幕效果清晰，流畅。无抖动、闪烁 (6)支持基于视频帧的无缝画面切换；插播单动态编辑与任意跳转，可以用文件或者实时流作为插播素材；支持多屏转码插播 (7)支持实时文件录制；文件格式：TS、MP4等，录制MP4文件时支持MOOV 索引前置，并支持文件录制完成后自动上传到存储服务器。 (8)延时播出：UDP输入流支持0-48小时延时播出。延时数据可以选择保存在内存或者硬盘 (9)支持按频点对流进行管理：支持替换一个MPTS流内的一个或者多个节目，其他信息保持不变，整个带宽保持不变 (10)支持多种滤波设置，图像锐化，降噪滤波等 (11)支持台标马赛克及台标自动定位功能，动态覆盖旧台标 (12)支持视频快照抓取和字幕透传 (13)支持边缘涂黑，插入黑边，图片遮盖等特殊效果 (14)改变宽高比时，可以选择拉伸或者插入黑边 (15)智能识别：可以对视频里面含有敏感信息进行智能识别，譬如涉黄、政治敏感人物进行智能处理 (16)支持音频水印技术：在输出流中包含音频水印信息，可以用于节目互动、节目版权保护等。 (17)支持画中画功能：一个大画面上可以叠加一个或者多个小视频，每个视频有自己独立的音频。动态更换视频源不断流，每个画中画都带有独立音频。单个频道同时最多支持64个画中画。 (18)根据输出分辨率设置，可快速生成画中画布局，如3*3；3*4；3*5；4*4，8*8等，可在操作界面上可视化编辑显示，能够对子画面进行拖拽移动、改变大小、子画面关闭等操作。并能对每一子画面的输入源、高度、宽度等进行精确设置。 (19)支持视频画面旋转，旋转角度0-359度。当旋转角度设为90或者270度，视频宽度与视频高度对调，宽高比也对调，可支持竖屏播放。 其他要求 (1)支持4个网口及以上；支持多网卡绑定，输入、输出及管理口可调整。支持独立双网口输入，两网口可相互备份，支持网口自动切换，且切换时间在1秒以内。 (2)支持网口流量实时统计 (3)支持IP多备份输入、备份输出 (4)支持WEB预览功能 (5)支持一个输入，多分辨率、多码率、多格式，多协议，多接口输出 (6)支持预定义参数和自定义参数模板 (7)支持参数批量修改（一次修改所有频道指 定参数） (8)支持系统状态统计数据实时显示 (9)支持ASI和以太网一键环通功能 (10)支持1+1和N+M备份，支持1:1心跳备份一键切换。 (11)不依赖外部控制软件情况下，单机支持定时开启/关闭频道 (12)可通过Web界面或者SNMP软件进行控制 (13)SNMP协议软件支持实时网络监控，告警消息、日志保存 (14)符合编码规范的语法要求；符合国家及本行业的相关行业技术标准；输出的TS流满足TR 101 290二级标准要求； 输入接口 (1)千兆网口 TS Over IP 、SDI、数字音频或模拟音频接口 输出接口 (1)千兆网口 TS Over IP | 1 | 台 |
| 23 | 融媒体发布端 | 一. 项目内容 1. 网站 2. 微网站 3. APP（包含IOS端和Android端） 4. 省 级平台对接服务 二. 技术架构 1. 平台要求网站：支持Windows Server 2008/2012等操作系统系列，适用于基础X86和X64的计算机。 APP： 支持苹果手机（IOS）和安卓手机（Android）。 2. 系统性能要求 1）系统应采用多层架构，实现数据与程序的分离，前台与后台的分离，界面与程序的分离,对关键数据采取访问权限限制。采用严格的操作员身份认证机制，防止伪造身份人员冒用系统资源。 2）系统应提供运行监视功能，建立系统运行的日志文件，跟踪记录每个用户的每一个操作，确保数据完整、行为可控、违规可究；具有 IP访问限制功能：可设置全站、子站的IP访问限制。 3）系统提供7×24小时的连续运行，平均年故障时间＜1天，平均故障修复时间＜60分钟，系统支持最高1000个并发用户，正常500个并发用户。 4）后台操作响应时间，应为：一般操作响应<10毫秒(ms)，复杂操作响应<200毫秒(ms)。 5）图片及视频在手机3G网络下打开或播放流畅，不卡顿。 3. 技术要求 1）网站采用BS架构； 2）采用HTML5、DIV+CSS、JQuery、Ajax等技术，HTML源码符合W3C规范； 3）PC端网站支持IE、FireFox、Google Chrome、Safari等主流的浏览器；微信端支持微信内置浏览器，APP支持各种分辨率的苹果手机和安卓手机。 4）网站开发语言选用当前流行的高级开发语言，如JAVA、ASP.NET等；数据库选用Microsoft SQL Server、MySql等适合中大型数据处理的数据库工具。 5）网站与APP的通讯方式使用http协议，并采用接口签名验证模式，保证数据的安全性。 6）网站图片进行自动裁剪处理以适应不同客户端用户，并可自动添加水印以免其他网站盗图；视频文件上传后由后台自动进行ffmpeg转码处理，生成不同码率不同大小的视频以供不同客户端使用，特别是减少手机端用户的流量耗费。 7）统一内容管理平台，一次发布多个端共享。 三. 项目功能说明 1. 项目频道说明 1）新闻资讯包含地区时政新闻及广电新闻，采用标准的新闻资讯（图文混排）形式。 2）音视频资讯包含电视台及电台的节目视频和音频，可以在线收看或收听。 3）电视及电台直播电视台和广播电台的在线直播。 4）专题活动广电推出的一系列活动预告和回顾，包括一些公益性质的活动和一些商业化性质的活动 5）用户中心用户可注册并登录，可对新闻资讯进行评论及收藏操作。 6）其他网站及服务嵌入可接入旅游、纪委等网站。 2. 后台管理系统 1）内容管理系统 内容管理系统是通过统一管理和调控，实行信息的发布、共享、互动的核心平台。系统应达到下列要求： 提供网站信息采编、审核、发布功能； 提供页面编辑器，对于文本、表格、图片、动画等内容进行所见即所得的可视化的编辑和修改；l 提供对在网站首页及子栏目页面广告图片、Flash等媒体的动态管理功能，支持用户在线添加、修改和删除； 用户可对启用了评论功能的信息发表评论，但只有通过审核的评论才能出现在外部发表评论的页面中。 2）广告管理系统进行多平台广告图片的统一管理。 3）用户管理系统建立统一的用户身份管理和认证的管理平台。 多平台用户信息共享方式；进行数据传输加密方式，保证用户信息的私密性；提供标准化的数据交换接口，实现用户与各平台间的无缝对接； 4）权限管理系统支持对后台管理账户和角色的权限控制。 支持功能菜单权限，网站管理权限，以及栏目、模板、信息管理的动态权限。 | 1 | 套 |
| 24 | 融媒体发布机房系统集成服务 | 安装运输/文档资料/培训/综合布线/维护费 | 1 | 套 |
| 25 | 等保一体机 | 1、平台要求：内存≥48G内存，硬盘情况：≥128G SSD系统盘，≥4T HDD数据盘，网络接口≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，并包含平台服务软件和上网行为管理、日志审计等虚拟化安全组件; 2、平台支持用户进行安全拓扑的编排，简化运维管理；（提供界面截图证明） 3、平台具备业务风险可视化界面，包括业务风险状况、风险事件状态及整体安全态势等，针对单独业务系统可提供业务风险提供业务状态及业务风险分析评估 4、支持对经过的流量进行分析，通过实时漏洞分析（非主动扫描）的方式发现被保护对象存在的漏洞，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出服务器安全风险分析报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析（提供实时漏洞分析的功能界面截图，每个服务器发现的漏洞类型及数量、包含整体发现的漏洞情况分析的威胁报告截图） 5、应用管控有效性需要基于完整有效的应用识别规则库，设备必须内置全面的应用识别规则库，支持超过9000条应用规则数，支持超过5000种以上的应用，700种以上移动应用，保证应用识别的准确率（提供产品应用识别库总应用数量及移动应用数量界面截图） 6、P2P流量会占用大量带宽，造成网络杜堵塞，为保障正常业务流量稳定传输，行为管理功能需要支持基于管控P2P的上行流量，抑制P2P下行流量的P2P流量管控技术。（提供抑制P2P下行丢包的配置界面截图） 7、为了简化运维工作的工作量，快速定位内部用户访问网络速度缓慢原因，行为管理设备需支持对内网用户的访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，支持对单用户进行定向访问质量检测（提供访问质量检测功能产品界面截图） 8、为了满足国家相关法律法规对行为审计的相关要求，行为管理需要对外部访客上网行为进行审计，同时保障访客的用户体验，支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权（提供截图证明）。 9、为了提供员工工作效率，防止员工滥用带宽资源，需要支持基于黑名单的流量管控功能，管控粒度需要基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指 定的流控黑名单惩罚通道中（提供设置配额、流控黑名单惩罚通道界面配置截图） 10、为适应未来的IPv6环境，多网隔离认证管控设备所有功能都支持IPv6配置（提供认证、流量控制、应用控制、内容审计、报表功能支持ipv6配置界面截图） 11、能够与本次项目/已有下一代防火墙系统实现认证联动，同时部署产品后，可以实现认证同步机制，实现单点登录；（提供截图证明文件） 12、等保一体机具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（提供复印件佐证） 13、等保一体机平台支持用户进行安全拓扑的编排，简化运维管理；（提供界面截图证明） 14、等保一体机P2P流量会占用大量带宽，造成网络杜堵塞，为保障正常业务流量稳定传输，行为管理功能需要支持基于管控P2P的上行流量，抑制P2P下行流量的P2P流量管控技术。（提供抑制P2P下行丢包的配置界面截图） 15、等保一体机能够与本次项目/已有下一代防火墙系统实现认证联动，同时部署产品后，可以实现认证同步机制，实现单点登录；（提供截图证明文件） 16、等保一体机生产厂商为国家互联网应急中心CNCERT国家级网络安全应急服务支撑单位（须提供相关证书复印件佐证） | 1 | 台 |
| 26 | 下一代防火墙 | 1、 标准1U机架设备，网络接口≥4个千兆电口，并含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口，电口工作口应具备内置硬件Bypass特性，应用层吞吐量≥2 Gbps，应用层吞吐量≥250Mbps，并发连接数≥80W，每秒新建连接数≥2W，单电源； 2、支持路由，网桥，虚拟网线以及混合部署方式；支持链路聚合功能；支持端口联动功能，当上行/下行端口链路出现故障时，对应的另一端下行/上行端口自动切断链路； 3、支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能，以实现不同的数据走不同的外网线路的自动选路功能（提供基于IP、端口、协议、应用类型及国家地域进行策略路由选路功能截图证明）； 4、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制；（提供截图佐证） 5、支持IPSec VPN，SSL VPN，GRE，GRE over OSPF，GRE over IPSec等VPN接入方式； 6、访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试（提供访问控制规则支持输入五元组信息模拟匹配结果的功能截图证明）； 7、访问控制规则支持失效策略检查，检测策略可能失效的情况，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况；（提供截图佐证） 8、为保证产品后续技术支持和研发能力，投标厂商具有CMMI L5（提供截图佐证） 9、支持内置针对服务器的漏洞风险评估功能，支持对ftp、mysql、oracle、mssql、ssh、rdp、netbios、vnc等应用的弱密码扫描，扫描完成后生成安全风险评估报告并自动添加安全策略(提供内置风险分析功能模块的界面截图证明、提供支持上述所有应用的弱密码扫描功能、针对扫描出来的风险自动添加策略的功能截图证明)； 10、支持提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则（提供根据威胁情报信息一键生成防护规则功能截图证明）； 11、内置病毒库，支持URL过滤和文件过滤功能，支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件内容检测-如异常账号、钓鱼邮件，支持基于文件类型的邮件附件过滤、邮件附件杀毒等（提供针对邮件内容检测如异常账号、钓鱼邮件，基于文件类型的邮件附件过滤和邮件附件杀毒功能截图证明）； 12、支持针对服务器是否被种植了远控木马或者其他病毒，恶意软件从而形成僵尸主机进行检测，僵尸主机识别特征库总数在36万条以上（提供木马远控、恶意链接、异常流量的僵尸网络检测功能截图证明、僵尸网络识别库超过36万条的界面截图证明）； 13、支持对业务被挂黑链进行检测，支持显示TOP5黑链主机及黑链（游戏、色情、反动及非法内容等）类型分布、危害或影响，支持提供参 考解决方案（提供识别赌博、游戏、色情、广告等黑链的功能截图证明）； 14、内置Web扫描功能，支持扫描WEB网站SQL注入、SQL盲注、phpinfo信息泄露、eval动态命令注入执行漏洞、操作系统命令、远程文件包含、XSS、CSRF等漏洞威胁（提供内置web扫描功能模块的功能界面截图及上述所有web扫描支持识别的漏洞截图证明）； 15、支持对经过的流量进行分析，通过实时漏洞分析（非主动扫描）的方式发现被保护对象存在的漏洞，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出服务器安全风险分析报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析（提供实时漏洞分析的功能界面截图，每个服务器发现的漏洞类型及数量、包含整体发现的漏洞情况分析的威胁报告截图）； 16、支持针对业务保护的高危行为联动封锁功能，自动封锁具有高危行为特征的攻击源IP（提供高危行为联动封锁功能功能截图证明）； 17、支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别；支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； 18、下一代防火墙为保证产品后续技术支持和研发能力，投标厂商具有CMMI L5（提供截图佐证） 19、下一代防火墙为保证威胁情报能力，投标设备厂商与广泛第三方开展深度合 作（提供cloudfeeder、瑞星、火绒、VirusTotal等平台合 作证明文件） 20、下一代防火墙支持针对服务器是否被种植了远控木马或者其他病毒，恶意软件从而形成僵尸主机进行检测，僵尸主机识别特征库总数在36万条以上（提供木马远控、恶意链接、异常流量的僵尸网络检测功能截图证明、僵尸网络识别库超过36万条的界面截图证明）； 21、“下一代防火墙”的产品设备符合公安部公共安全行业《信息安全技术第二代防火墙安全技术要求》，并且生产厂家为该安全技术主要起草单位。（需提供截图证明，否则不得分）。 | 1 | 台 |
| 三、数据中心机房 |
| 27 | 一体化封闭设备柜系统（含所有供配电设备、监控系统等） | 1、42U机柜，封冷-前玻璃门，后网孔门，机柜尺寸：600*1400*2000mm偏离不高于5mm 2、10kVA/9kw 机架UPS*1台，智能监控模块 3、380V/80A，配电插框、多路电量分配管理单元、C级防雷保护 4、智能监控单元，BSM-M监控主机，≥10.1寸本地触摸屏及组件 5、基本型PDU，竖直安装，单相32A总输入，24位插座 6、应急风扇单元 7、照明管理单元及组件 8、氛围灯管理单元及组件 | 1 | 个 |
| 28 | IT机柜（4个） | 1、42U机柜，封冷-前玻璃门，后网孔门，机柜尺寸：600*1400*2000mm偏离不高于5mm 2、基本型PDU，竖直安装，单相32A总输入，24位插座 3、应急风扇单元 4、照明组件 5、氛围灯组件 6、监控辅材：温度及环境采集器、门状态器 | 1 | 组 |
| 29 | 电缆附件包 | 1、PDU连接电缆 2、应急风扇单元连接电缆 3、最多支持1台空调+6个机柜 | 1 | 套 |
| 30 | 精密空调 | 空调-无门-下接管，变频调节冷量，前后水平送回风，带变频压缩机、EC风机，额定制冷量12.5KW，带加热、加湿功能-带式漏水传感器-5m带式漏水 | 1 | 台 |
| 31 | 封闭前后框 | 成套钣金-BL空调封闭框-前门钣金门带≥10.1寸显示屏安装位-右侧前封闭框； 后框：成套钣金-BL空调封闭框-后门单网孔门-右侧后封闭框 | 1 | 个 |
| 32 | 电池 | 12V100AH,满足满载后备2小时 | 25 | 节 |
| 33 | 电池柜 | 配套 | 1 | 套 |
| 34 | 机房配套工程 | 静电地板、强弱电，机房物联网 | 1 | 套 |
| 35 | 数据中心机房系统集成服务 | 安装运输/文档资料/培训/综合布线/维护费 | 1 | 套 |
| 四、融媒体演播室 |
| 36 | 高清摄像机 | 肩扛式摄录一体机 传感器类型 Exmor CMOS 传感器尺寸 （2/3）英寸 聚焦镜头：f=8.2-164mm；35mm等效：f32.3-645.1mm 光圈：f1.9-F16 液晶屏尺寸 ≥3.5英寸 液晶屏描述 分辨率：≥960*540 摄像性能 ≥1920×1080全高清 支持素材连续记录、间隔拍摄、升降格等多种特技及图像调整功能 最低照明度 0.003lx 接口性能：HDMI接口， HD/SD-SDI，i.Link，USB 存储介质 SxS存储卡（通过适配器可使用记忆棒/SDHC/XQD等消费级存储卡） | 2 | 台 |
| 37 | 镜头 | 广播级镜头，2/3"，18倍，半伺服， | 2 | 台 |
| 38 | 镜头控制器 | 半伺服ENG镜头控制器 | 2 | 台 |
| 39 | 摄像机光缆 | 综合电缆，含通话、tally、电源、SDI | 2 | 套 |
| 40 | 摄像机直流电源供应中心 | 可提供8组DC直流电源，每组均可设定为DC 48V、24V、14.4V及12V等四种电压输出，可满足现场节目制作各种设备需求的电源。 | 1 | 台 |
| 41 | 电源稳压器 | 电源输入:15V-50V。 电源输出:一组XLR端子DC12V直流电源，一组5.5mmJACK端子DC7.2V直流。 电源最高可达4A电压输出。 | 2 | 台 |
| 42 | 三脚架（含脚轮） | 1、承重≥10-14kg 2、碗径≥100cm 3、工作高度60-173.3cm 4、收缩高度≤89cm 5、自重≤7.3kg 6、含脚轮、左右手柄 | 2 | 套 |
| 43 | 广播级监视器 | 1、屏幕尺寸：≥21.5”，屏幕宽高比：16：9， 分辨率：≥1920×1080， 色彩：16.7M ，视角：≥178°H×178°V，背光：WLED； 2、≥2路3G/HD/SD-SDI视频输入，环通输出，1路复合信号输入，带自动终接的环通输出，1路YPbPr信号输入，带自动终接的环通输出，可配置为复合或YC输入，1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，2路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，6个GPI输入，RS485输入带环通输出，10/100M自适应网口； 3、支持面板的自动色彩校正功能，多种色温调整（D93、D65、D56、D50、D32）； 4、支持3种色域模式（EBU、SMPTE-C、ITU-709）； 5、支持双画面显示PBP/PIP，支持波形、矢量图同时显示，16通道音频表显示(VU & PPM)； 6、支持HDMI信号嵌入音频，支持时码显示（LTC、VITC、D-VITC）； 7、支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only，MoNo，CC，支持IMD功能和三色TALLY显示； | 1 | 台 |
| 44 | 备份切换台 | 搭载8路独立的12G-SDI输入，足以应对所有常用的HD和Ultra HD格式，最高可达2160p60。每路输入均设有再同步功能和全面的低延迟格式转换器，输入信号可自适应切换台的格式，让8路输入能分别使用不同的视频格式！ | 1 | 台 |
| 45 | 分配矩阵 | 紧凑型6G-SDI 12 x 12视频矩阵，每路输入均内置同步器。支持SD、HD和Ultra HD格式，最高可达2160p30。配备按钮和旋钮控制、LCD、以太网远程控制等多项功能。 | 1 | 台 |
| 46 | 专业提词器（一拖三） | 1、≥20英寸，16：10宽屏高清提词显示器 2、主要配件：航空型材特制显示器云台托板，90°钢制对接对角块、多层介质膜无色差超薄增透分光镜、铝合金特制防雾广角反射罩、防尘遮光罩、滑轨（组装到位） 3、滚轮式文稿控制器，15米文稿控制器延长线（USB口） 4、提词器主机配置：CPU i5以上；内存≥8G；硬盘≥1T；独立显卡，显存≥1G；9针串口≥1个；≥23寸显示器一台；鼠标键盘一套； 5、配套单机版广播级提词器软件。 | 1 | 套 |
| 47 | 4K返监电视 | 1、屏幕尺寸：≥55英寸 2、分辨率：4K（3840*2160） 3、HDMI接口：2*HDMI 4、最佳观看距离：4.1～5.0米 5、背光灯类型：LED发光二极管 6、可视视角：178/178度 7、响应时间：4ms 8、产品功耗：约150W 9、网络功能：内置WIFI 10、其他接口：1×AV输入,1×AV输出，2×USB，1×RF 11、屏幕比例：16:9 12、对比度：10000:1 13、屏幕亮度：600cd/m2 | 9 | 台 |
| 48 | 桌面录音话筒 | 1、频率范围：20-20000 Hz 2、灵敏度：-34dB(19.9mV/Pa) 3、指向性：超心型 4、最大声压级：≥146dB 5、阻抗：250Ω 6、工作电压：DC48V 7、信噪比：≥80dB 8、新闻播音话筒，适合演播室和现场收音应用 | 3 | 个 |
| 49 | 无线领夹话筒 | 1、全金属外壳，黑色机身，可与专业摄像机匹配 2、采用背景灯液晶屏；体积更加小巧方便携带 3、发射功率可在30mW和5mW之间选择 4、工作频段：758.125~781.875MHz 5、2节5号电池供电，可连续工作8小时（30mW） | 3 | 套 |
| 50 | 模拟调音台 | 1、≥6个话筒 /≥ 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 2、≥2编组母线 + 1立体声母线 3、2 AUX (包括FX) 4、“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 5、单旋钮压缩器 6、高级效果器：SPX，含24组预置效果器 7、24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 8、单声道输入通道上的PAD开关 9、+48V幻象供电 10、 XLR平衡输出 | 1 | 台 |
| 51 | 监听耳机 | 1、最大输入功率 200 mW 2、音频频响范围 16 - 28000 Hz 3、耳机灵敏度 104 dB SPL/V 4、标称阻抗 55 Ohms 5、可分离线缆长度 3 m 6、适合监听、母带制作、录音室及现场混音；自动静音功能，当使用者摘掉耳机时，耳机将自动静音 | 1 | 副 |
| 52 | 监听音箱 | 1、全防磁，双功放2路有源音箱； 2、分频点：2.5 KHz； 3、频率响应：50Hz - 40KHz(-10dB)； 4、输出电平：101dB(轴向1m)； 5、单元类型：5寸纸盆低音喇叭/1寸球顶高音单元； 6、箱体类型：低音反射； 7、输出功率：低音40W/THD=0.02%/4Ω； 8、高音27W/THD=0.02%/6Ω；功耗：≥60W。 | 2 | 只 |
| 53 | 通话音箱 | 通话音箱 | 1 | 套 |
| 54 | LED柔光灯 | 采用高显色指数，小功率LED灯珠，直插式，作为发光原件，形成大面积矩阵发光，具有光效高，显色性好，眩光值低，流明：5000LM,照度：4050Lux（1.5米） 寿命：5万小时，灯具连接：信号线in/out,电源线in/out，冷却系统：灯体散热性强，持续点亮5小时，温升不超25℃，操作：数码显示管控制地址码和相对照度，通道模式：1个通道，四片遮飞遮光，固定柔光板,铝合金型材灯体，轻巧美观。有效光照距离：≥15米； 灯珠数量：≥1512颗 ；驱动电流：20mA，色温：5600K，显色指数：F Ra≥92；输入电压:100-250V AC 50/60Hz；额定功率：120W ；控制协议：DMX512（199 0版）主机调光、手动调光、手机APP调光、2.4G无线控制四种，调光：0-100%线性调光平滑无闪烁,出光角度：120度 ,操作温度：-20~+50℃；存放温度：-20~+60℃, | 36 | 台 |
| 55 | LED聚光灯 | 光 源：LED集成100W/颗,额定电压：AC100V-240V/50-60HZ,驱动方式：恒流驱动 3500mA,额定功率：100W ,灯体温度：≥55C·,发光效率：≥80lm/W,显色指数：J Ra≥92,出光角度：手动调焦（前后壳操作）,色 温：3200K/5600K±150两种可选，照 度：1m(20000Lux),2m(9000Lux),3m(4300Lux),4m(2600Lux),5米(1700Lux),6米(1100Lux),7米(1000Lux),8米(900Lux),9米(670Lux),10米(480Lux) ,外形尺寸：L310*W270*H300mm,,控制信号：国际标准DMX512信号,操 作：数码显示管控制地址码和相对照度,冷却系统：自然然风冷散热，整体散热器，无风机,可选配件：机械/杆控动作灯弓。 手机APP控制调光。 认证：提供权威机构出具的质检报告（提供证书复印件佐证） | 12 | 台 |
| 56 | LED调光控制台 | 数字一体化调光台， 24路独立开关控制， 24路独立调光， 国际DMX512信号电脑调光控制， DMX512/1990标准数码格式输出， LCD模拟显示各通道的输出值， 低音/中低音/高音/中高音4种频段的走灯音乐同步选择， 关机数据保持。 技术参数： 输入交流电压：220V±25%， 50HZ，K1-K24输出交流电压0—220V平滑连续可调（电源电压为220V时）(1-24路输出为DMX512数字信号）， 输出接口：每回路1个10A绝缘胶木插座； 输出功率：每路2KW； 工作时间：在通风良好环境连续工作8小时； 整机绝缘度≥10M调光通道：24/512， 集控通道：12， 场景储存：40， 页面储存：7×80， 场景渐变时间：自动0.1秒到10秒,亦可手动， 走灯速度：0.1-10S/步， 输出信号格式：DMX512/1990， 电源及频率：AC220V±10%/50HZ， 整机功耗：小于25W，工作温度：0-50℃， 工作环境：无腐蚀性,可燃气体,可自然通风的场所(配线缆标签30个) 认证：CE质量认证（提供证书复印件佐证） ISO9001认证（提供证书复印件佐证） 提供权威机构出具的质检报告（提供证书复印件佐证） | 1 | 台 |
| 57 | 数字直通硅箱 | 12*3KW | 4 | 台 |
| 58 | 铰链式恒力吊杆 | 铰链式恒力吊杆 | 48 | 台 |
| 59 | 灯具号码 | 灯具号码 | 48 | 个 |
| 60 | 灯具插接件 | 灯具插接件 | 48 | 个 |
| 61 | 插座箱 | 16A | 4 | 个 |
| 62 | 葡萄架 | 3路灯光，1路DMX512 | 143 | 个 |
| 63 | 灯光配电柜 | ≧2m | 1 | 根 |
| 64 | 电力电缆 | ≧16m | 1 | 根 |
| 65 | 灯尾线 | ≧3.2m | 1 | 根 |
| 66 | 硅箱进线电缆 | ≧2.5m | 1 | 根 |
| 67 | 舞美配电箱 | 舞美配电箱 | 2 | 个 |
| 68 | 舞美配电箱电缆 | 舞美配电箱电缆 | 1 | 个 |
| 79 | 灯光信号柜 | 灯光信号柜 | 1 | 台 |
| 70 | 弱电信号线 | ZR-BW-3*2.5mm2 | 1 | m |
| 71 | 桥架 | ≧3*2.5 | 1 | 批 |
| 72 | 灯光安装辅材 | ≧4*25+1*16 | 1 | 批 |
| 73 | 灯光安装调试服务 | 安装调试费 | 1 | 项 |
| 74 | 电视墙 | 1. 为配合等离子设备外形轻巧特点，可按要求做成铝柱式电视墙，与等离子设备相辅相成——突出 ‘轻’、‘薄’、‘巧’ 的特点。 2. 外观：等离子电视墙外形美观，等离子后背件设有横向走线槽，保证方便，走线隐蔽。同时能根据使用的实际环境，搭配相映的色彩及采用直线或弧形等排布方式使其美化房间布局，使仪器设备操作更方便、实用，所有显示器表面保持水平平齐，保持美观。 3. 设备安全性：铝柱电视墙，安装板直接用膨胀螺栓固定在水泥地板上，保证稳定 性及设备安全性。 4. 高度可调：铝柱上设有上下可调的导槽，使等离子导轨上下可作相应调整，使操作及使用更具灵活性。 5. 散热：后部可打满散气孔，方便散热，保证设备运行。 6. 结构：整体采用组合式，可拆卸成平板包装，方便拆装与未来设备扩展，同时适应各种通道。 7. 理线：利用专业的扎线槽使其电源于信号分开走线，走线隐蔽，保证外观整洁、美观。 8. 材料介绍：电视墙柱子采用拉铝型材；其余都为优质冷轧钢板，钢性强。 | 6 | 联 |
| 75 | 控制桌椅 | 1、控制台台板全为密度板，喷环保漆，做三底五面处理，表面在做防火底漆。 2、控制台下柜内设有6U隐藏式标准19"机柜，适合放置工控机等标准设备。 3、支撑腿子采用钢铸材质制作，厚度120MM-60MM激光切割而成。 | 8 | 联 |
| 76 | 导播间审片室声学项目 | 地面1:3水泥砂浆打平层、地面自流平找平层并铺设专用防静电地板；墙面原结构墙面处理腻子乳胶漆各三遍。 | 1 | 项 |
| 77 | 智能交互一体机 | 1、智能交互一体机尺寸≥75英寸。 2、显示比例：16:9，物理分辨率1920×1080，对比度≥6000:1,亮度≥500cd/㎡，可视角度H/V≥178°/178°，响应时间不大于8ms，色彩饱和度≥92%，光标速度为125点/秒。 3、整机采用金属外壳，为使用安全，边框平滑、无棱角。整机采用一体化，除电源线无需任何连接线(不接受塑料面框及外壳产品)，防爆防眩光钢化玻璃，防划防撞，具有防尘防水功能 4、智能交互一体机采用光学红外触控技术，无需安装任何驱动程序；触控响应速度：首点≤5ms，连续点≤3ms；触控精度±0.1mm；触控点≥10点触控，6点书写；并且在强光照射下，触控和书写正常。 5、识别距离：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm。 6.前置接口：USB≥1，HDMI≥1，TV-AUDIO≥1，TV-MIC≥1。 7、视频输入接口：TV≥1，HDMI≥2，VGA≥1，YPbPr/YCBCr≥1，OPS接口≥1，AV输入≥1；视频输出接口：AV≥1。 8、音频输入接口：CVBS音频(L/R，RCA)≥1，PC-AUDIO≥1，TV-MIC≥1；音频输出接口：CVBS音频(L/R，RCA)≥1，COAXIAL≥1，EARPHONE≥1，TV-AUDIO≥1。 9、智能交互一体机存储控制接口：PC-USB≥2，Media-USB≥2，Touch-USB≥1，10M/100M/1000M网口 RJ45≥1，内置Wifi，且具备RS232-IN≥1，便于屏幕操作控制。 10、智能交互一体机可实现交互一体机与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作，大小屏双向批注，擦除、截图功能。 11、智能交互一体机具备一键节能，可一键关闭背光进入节能状态，节能状态可节省80%功耗，自动判断若是长时间(一般5分钟)不使用设备，则亮度进入节能模式降低能耗。。 12、无故障运行时间大于80000小时。 电子白板软件满足以下使用要求: 13、鼠标和书写状态一键式切换，提供中文图标界面，一目了然，不易出现误操作；提供至少包括普通笔、智能笔、荧光笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔、强调笔等至少10种笔型，支持点擦除、区域擦除、全部擦除、手势拳头擦除等功能。支持点擦除、区域擦除、全部擦除、手势拳头擦除等功能。 14、可绘制近60种的常用图形，包括几何图形、立体图形、箭头、曲线图形等；可绘制80种以上的实验仪器，包括物理、化学等学科常用的实验仪器，可绘制天平、显微镜、试管、酒精灯、启普发生器、三角架、木块。 | 1 | 台 |
| 78 | 电视 | 1、屏幕尺寸：≥46英寸 2、分辨率：4K（3840*2160） 3、HDMI接口：2*HDMI 4、最佳观看距离：4.1～5.0米 5、背光灯类型：LED发光二极管 6、可视视角：178/178度 7、响应时间：4ms 8、产品功耗：约150W 9、网络功能：内置WIFI 10、其他接口：1×AV输入,1×AV输出，2×USB，1×RF 11、屏幕比例：16:9 12、对比度：10000:1 13、屏幕亮度：600cd/m2 | 5 | 台 |
| 79 | 全彩表贴显示屏 | 显示尺寸：≥宽3.84m*高2.112m；模组排列：宽8个*高4.5个 ； 灯封装工艺：SMD表贴金线、黑灯黑面罩 灯尺寸：≤1.0mm×1.0mm 像素间距（mm）：≤1.875 模组最大功耗（W）：≤60 单元模组组成（W×H）：2×2 单元分辨率（W×H）：192×192 箱体材质：压铸铝 像素密度（点/m2）：160000 箱体平整度（mm）：≤1 显示屏亮度（nits）：≥600 色温（K）：3200—9300可调 水平视角（ °）：160 垂直视角（ °）：160 发光点中心距偏差：<3% 亮度均匀性：≥97% 色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内 最大对比度：3000:1 功耗（W/m2）：峰值:＜800，平均:＜267 供电要求：AC110V/220V（50/60Hz） 驱动方式：1/16扫描 支持逐点亮度、色度校正：校正数据存储在模组里 换帧频率（Hz）：50&60 刷新率（Hz）：≥1920 寿命典型值（h）：10万 温度范围（℃）：工作温度： 0 — 40 ，存储温度：-10 — 50 湿度范围（RH）：工作 : 10 - 80%（无凝露），储存 : 10 - 85% 以上指标需提供国家权威结构的相关检测报告复印件并加盖公章；产品供货商需具备安全生产许可证;LED全彩显示面板需具备CCC认证。 | 8.1 | ㎡ |
| 80 | 配电箱 | 包含配电箱到LED屏间分线缆（距离＜30m），不含主电缆；需配备相应的配电系统，配电内部元器件应选用著名牌子。配电柜应具备防锈、防腐能力，保证系统运行时的安全性和可靠性。 | 1 | 项 |
| 81 | 控制系统 | 单卡（含控制软件）； 软件载体（电脑1台，双口显卡输出）； 做双系统热备份， 单台设备输出分辨率支持：1920*1080或2048*1152可自定义分辨率输出。 控制系统支持逐点校正功能， 支持高刷高灰， 从无灰度到65536级（64K）灰度之间任意调整。 控制系统软件操作界面人性化， 操作简单， 终身免费升级更新。 控制系统软件支持亮度、 色温手动无极调节， 控制系统软件可在Win XP、Win7、Win8操作系统下运行，需提供软件操作载体，双口输出显卡。 | 1 | 套 |
| 82 | 播控系统 | 1路DVI、1路HDSDI、1路VGA/3路CVBS输入，2路DVI输出；画中画功能；采用12bit全程4：4：4视频处理结构，去除了传统的条纹视频失真。具备先进的定向插入算法消除了传统逐行扫描处理中常见的锯齿状的视频失真，使画面边缘锯齿的平滑效果。 独特逐行扫描算法，采用基于像素的动作自适应逐行扫描算法，并可以对标准清晰度和高清晰度格式自动进行2：2和2：3下拉处理，支持完全自适应的1080i-1080p转换。 具备通过去除多余的视频噪音和提升未压缩视频细节质量来提升图像的整体质量功能。 具备纹状噪声消除功能，可以消除因为压缩而对文字边缘造成的蚊状噪声现象，具有 3D 降噪功能，将随机出现的不重叠噪波自动过滤，让画面更加纯净。 具备2 个独立的视频处理引擎。4:4:4 取样频率全频色彩影像，增强图像的色彩层次感和图像的鲜艳效果。 支持 SD、 HD（逐行、隔行、自适应）信号输入，多种转换(Conversion)和扫描(Scaling)功能集于一身。 设备支持10路信号输入4路高清DVI输出，单 DVI 口输出状态下持最大分辨率达 2048x1152x60p， 4 个 DVI 口输出横向拼接可以到7680x1200x60p，田字型拼接可到 3840x2400x60p。 具备CVBS/VGA/DVI/HDSDI等10 路输入信号画面之间任意切换输出淡入淡出效果。 图像处理具有 gamma 校正、图像锐化、亮度调整、色彩增强、自适应对比度调整、去块影处理，颜色对比调整。 具备输入信号单独设定功能，设置屏体尺寸，直接按数字按，操作方便、简单，同时前面板有OLED采用直观图形化的中文控制界面；端到端支持全高清视频处理能力； 支持画面的分割处理；独立区域可以独立播出控制； 视频播放功能：可播放高质量的文本、图片、视频、滚动字幕等信息，播放现场直播、有线电视、录像机、影碟机的视频图像信号，显示图像清晰、色彩柔和、自然逼真、灰度丰富、层次感和立体感强，可适应演播室大型文艺活动节目制作需要； 可灵活输入及播出多种信息； 支持灵活强大的滚动字幕处理功能，包括滚动字幕的颜色，字体，字库，滚动方向，速度，滚动字幕的数量任意可调，不受任何限制； 支持MPEG 2/4，H.264等国际标准广播级视频格式播放，支持PAL、NTSC等各种制式，提供背景画面、广告宣传画等功能；具备画中画功能。 产品供货商需具备信息系统集成资质 | 1 | 台 |
| 83 | 基础结构 | 为了确保显示屏安装时及维护后平整度，需要使用铝型材，作为辅助安装架。结构框架采用铝合金型材拼接，安装连接部件采用冲压铝板材料制作，使安装结构重量有效降低，同时保证安全及可靠性。框架连接全部采用螺钉、螺栓等组装方式，安装快速，不需要现场焊接，对现场土建、装修等影响小。安装精度要求：每平米平整度≦0.1mm，显示单元缝隙≦0.1mm，每平米误差≦0.1mm。产品厂商需具备钢结构工程专业承包及电子工程专业承包叁级以上资质。 | 1 | 项 |
| 84 | 专业演播室声学项目 | 1、专用隔声观察窗 (1)国标Ⅲ级演播室专用隔声观察窗（含窗套） (2)洞口尺寸：现场定制 (3)≥12mm厚阻燃夹板，外贴≥100mm铝塑装饰线 (4)≥30*40阻燃木龙骨 (5)≥32kg/m350mm厚双层袋子装的超细玻璃棉 (6)≥12mm厚阻燃夹板 (7)≥5mm厚工业棉毡 (8)平板玻璃要平整，厚度要均匀，不得有气泡，安装前后要清洁干净保持明亮，不得有水痕，划痕，裂痕和灰尘。 (9)玻璃尺寸大小按85（±5m) 倾斜角进行计算，并结合施工实际情况进行加工调整。 (10)隔声窗内（两块玻璃之间）应无杂物，无灰尘，安装前后要进行干燥处理。 (11)玻璃与窗框接口处要用工业毛毡密封处理，然后窗边毡面要封一层无色透明的玻璃胶。 (12)整个窗框要求密封，不得有缝隙，两室间隔声要求大于50dB。提供专业仪器检测数据，并通过甲方确认。 (13)窗框饰面处理要与室内颜色协调，具体颜色由安装单位与使用单位确定。 2、专业隔声门 (1)≥6mm木饰面板 (2)≥0.8mm厚薄钢板，两面各涂两遍沥青，沥青之间加一层纱布 (3)≥32kg/m3双层袋装超细玻璃棉 (4)贴≥5mm厚工业棉毡外包人造仿真牛皮 (5)门中间内填充的超细玻璃棉要求32Kg/m ,而且不要填碎棉。 (6)整个门框，门缝要求密封不得有缝隙，装贴的工业棉毡要平整。 (7)驳接口要少，门的隔声量要求大于35dB，整个门的饰面处理要与室内颜色协调，具体颜色由安装单位与使用单位确定。提供专业仪器检测数据，并通过甲方确认。 (8)门的五金配件（活页，手杷，锁）应选用牢固可靠的专用产品。 (9)门锁为专业隔声锁。 (10)所有施工材料均按消防及有关广电行业的有关规定采用难燃材料或按要求进行防火处理。 | 1 | 项 |
| 85 | 背景装饰墙 | 钢结构基础、多层复合板、演播厅专用高透亚克力、RGBAWLED灯条逆变电源信号分配器、逆变电源信号分配器、高清写真软膜、铝塑板（含胶）、≥15mm亚克力板、≥10mm亚克力板 | 平方 | 130 |
| 86 | 空中灯箱 | 钢结构基础、多层复合板、演播厅专用高透亚克力、RGBAWLED灯条、逆变电源信号分配器、不锈钢包边 | 套 | 1 |
| 87 | 二层地台 | 钢结构基础、多层复合板、演播厅专用高透亚克力、RGBAWLED灯条、逆变电源信号分配器、演播厅专用地胶 | 平方 | 48 |
| 88 | 绿箱 | 钢结构基础、多层复合板、腻子找平、进口抠像漆 | 平方 | 40 |
| 89 | 桌子和椅子 | 主播桌子 | 张 | 1 |
| 90 | 主播椅子 | 主播椅子 | 张 | 2 |
| 91 | 访谈区异形沙发 | 访谈区异形沙发 | 套 | 1 |
| 92 | 访谈区异形茶几 | 访谈区异形茶几 | 张 | 1 |
| 93 | 电视机吊架 | 电视机吊架 | 个 | 5 |
| 94 | LED控制系统 | 解码器与电源盒、电源线与信号缆 | 项 | 1 |
| 95 | 融媒体演播室系统集成服务 | 安装、调试、培训、及网络线、视频线、音频线、控制线等辅材、运费装卸费、装台劳务费 | 项 | 1 |
| 96 | 虚拟制作系统 | （1）支持信号的IP网络调用、传输、分配和管理功能，即电脑信号、视频信号、制作节目信号等信号均可通过IP网络传输，可以被网络内其它设备调取使用，并且同一网络信号可以同时被多台设备调取使用，可使用信号不少于100路； （2）支持外部矩阵，可受控于外部矩阵的信号编组切换； ★（3）最高支持高清4K UHD 60p的节目制作（IP信号无需扩展支持4K信号，SDI信号需扩展IO模块支持4K信号）； （4）视频处理采用32位浮点运算，4:4:4:4的处理；音频处理为4通道96Hz，32位浮点运算； ★（5）支持信号SDI及IP网络的混合输入方式，支持不少于16路的外来信号输入； （6）支持HTTP/RTMP/RTP/RTSP协议的网络信号输入，输入信号不少于16路； （7）支持信号的数字高/标清SDI/DVI/HDMI/IP网络等不同类型的输出，总共不少于10路的信号输出，输出的信号可根据需要指 定； （8）内建缓存器，支持序列帧导入，可存储静态/动态帧用于调用和制作； （9）不少于32路的可直切画面，包括外部输入信号、机算机（PC/MAC）信号、电子终端信号（iPad/iPhone等）、视频回放信号、图片、字幕信号、内置静/动态缓存信号，虚拟画面信号；支持编组切换功能，可以将不同的切换形态通过编组保存下来，方便制作时快速调用； （10）可制作自定义的三维动态转场效果，并且能嵌入音轨，在使用时可灵活调整转场音频音效大小； （11）支持SDI嵌入音频、平衡/非平衡模拟音频的输入和输出，麦克风输入带幻象供电；输出为4声道立体声输出或设置为单声道输出，立体声输出时可进行左右声道的独立调整设置；有独立的监听输出； （12）支持网络中PC或MAC中网页浏览画面、PPT、视频播放等画面的独立同时输出，支持音频视频同传； （13）内置数据直接访问管理功能，无需第三方软件即可实现字幕、文本、标题、图片、索引等数据内容的自动读取、更新和使用； （14）支持远程控制的云台摄像机（VISCA协议和IP协议）；带有多个预置机位和用户操作界面，可远程控制摄像机的取景、推拉、缩放、聚焦和光圈； （15）支持视频信号自动色彩修正，可根据选定的基准摄像机画面色彩，来自动修正其它摄像机的色彩，自动适应拍摄环境的变化； （16）支持动作触发控制操作功能，可预先设定并通过主持人动作实现切换、转场、画面叠加、虚拟镜头推拉平移，设置音频电平大小等多种操作； （17）提供键信号内容预览窗口，可在键信号叠加之前预览当前叠加的内容； （18）内置音频混合处理功能，可对输入的外部音频进行延时处理保证与视频同步；音频处理带有EQ音质补偿和压/限调节功能； （19）音频可设置跟随任意视频信号，并且可根据输出节目的需要进行分组定义输出，实现同一节目的双语输出； （20）音频支持噪声抑制功能，并且音频可设置门限电平触发自动控制（比如访谈类节目的自动切换功能）； （21）支持Dante网络音频输入； （22）支持外部物理调音台，同时可与内置调音台同步工作； （23）持系统全局的宏命令功能，可自行创建宏命令，指 定宏命令执行快捷键，实现一键操作触发； （24）支持MIDI协议的设备连接，可连接诸如iPad、iPhone或其它MIDI控制设备，并且在这些设备上实现对系统的操作和控制； （25）支持实时高清流媒体双通道实时输出和保存；支持HTTP/RTMP/RTP/RTSP协议，可自定义流媒体编码分辨率、码率、带宽等； （26）支持紧急插播功能，可带有转场效果地插播信息； （27）支持多种测试信号发生功能，能发生不少于40种测试信号； （28）内建多画面分割显示功能，能进行多画面的扩展显示，显示布局、信号内容可根据制作需要灵活设置调整； （29）内置彩色波形和矢量监看，监看通道可以灵活调整； （30）支持虚拟、切换、键信号叠加的分组预设功能，可以将不同应用方式、设置、效果进行多个分组并保存为预设，使用时直接调取该预设进行快速的使用模式和画面效果转换； （31）带有视频播放通道，视频播放支持慢速回放，并且可灵活设置播放的出入点，并且可实现生成视频剪辑，重新生成播放序列，添加视频剪辑转场效果，设置独立的播放速度等多种后期功能 （32）支持现场节目制作画面的实时慢动作回放，可使用宏命令进行剪辑片段生成和慢放； （33）支持虚拟演播室制作，内置高清虚拟场景，同一场景带有多虚拟机位和角度以及画面效果，并且具有影像实时反射，镜面高光等逼真的场景效果；虚拟摄像机能实时推拉平移，支持虚拟摄像机设置保存，方便快速调用；可制作实现360度的全景虚拟的效果； （34）带有增强虚拟现实效果，能让叠加的画面跟随场景的平移和缩放进行相应变化，并且可设置变化比率，使虚拟效果更加逼真； （35）支持预置虚拟画面调节和保存，不少于16个保存位置； （36）可设置画面边框效果，创建和定制叠加元素的边框以丰富画面，并可以在全景虚拟效果以及多窗口画面中增加边框和阴影效果； （37）支持操作的撤销/重做功能； （38）支持画面二级制作，即画中画转场、切换、DVE动态、键信号叠加等标准制作； （39）可任意指 定输出信号输出至社交媒体软件如QQ，Skype等作为视频画面传输至对方； （40）支持不少于8路的信号叠加，可叠加外部输入信号和内置媒体信号；叠加的信号可进行位移、旋转、缩放等独立设置，可实现直接叠加，二维转场叠加和三维动态转场叠加效果； （41）支持本地录制最高带时码的1080p视频，最大可扩展至20路的信号录制能力；支持独立录制功能，即进行多路信号录制时，可以针对每路信号进行单独的录制操作； （42）支持多画面信号网络监看，即可以网内任意终端上实时监看当前原始信号和制作的节目信号； （43）支持次级信号画面在节目画面中的跟随功能，次级信号能跟随节目中的指 定区域进行自动变化，实现区域遮罩/画面随动等效果，同时次级信号也能实现独立的不少于8路的信号或画面叠加； （44）支持叠加窗口或画中画的动态变化效果，包括位置，缩放等变化，并以节目画面的形式呈现出来； （45）支持虚拟机位相互嵌套，实现虚拟画中画的二级制作功能; （46）支持时实点评功能，可使用平板电脑或触摸电脑对节目画面进行标记、点评； （47）支持2通道以上4G远程回传输入 （48）支持NDI 传输协议 （49）支持 2160p 视频，所有外部输入和主要混合输出帧率最高可达 60 帧/秒，实现真正的 4KUHD制作。 （50）支持不低于16路4K UHD 源输入。 （51）支持Apple AirPlay （52）支持Adobe CC 系列实时输出 ★（53）支持IP极低延迟输出。最高支持4K UHD 60FPS （54）导播台：14 x 切换器信号源按钮；11 x M/E 信号源按钮；1 x 多模式操纵杆（3 轴）；1x 多模式 T 形杆 ★（55）热点：内置动作触发控制器，每路输入高达 8 个自由配置的交互式热点用于宏控制，通过主持人动作实现切换、转场、画面叠加、虚拟镜头推拉平移等多种操作；（提供功能演示佐证，投标人需现场自带演示设备及配件，现场仅提供电源） ★（56）宏命令：可记录操作步骤并创建宏命令，并可指 定宏命令到快捷键，实现一键操作触发；支持MIDI外部控制操作功能；（提供功能演示佐证，投标人需现场自带演示设备及配件，现场仅提供电源） （57）技术监看：内置波形图和矢量图，全帧率和数字刻度，彩色预监及支持ITU-R Rec. 601和 709（提供功能演示佐证，投标人需现场自带演示设备及配件，现场仅提供电源） ★（58）所有内部视频、音频、图文资源可以编组≥12组，方便快速调用、管理和播放； ★（59）同时支持20路及以上虚拟场景切换。（提供功能演示佐证，投标人需现场自带演示设备及配件，现场仅提供电源） ★（60）（投标人所投本项目虚拟制作系统具有国家广电总局出具的”NDI”功能检测报告并提供复印件佐证） | 1 | 台 |
| 五、新闻编辑网 |
| 97 | 分布式集群存储 | 硬件模块： 1. 单台服务器硬件平台CPU两颗CPU silver 4112；内存128G ECC DDR4、可扩展至768G；磁盘：3*480G SSD缓存盘、2*2T SATA，4*6T SATA，总硬盘槽位12个SATA/SAS槽；6个千兆网口，4个万兆网口；2U标准机架尺寸，自带Raid卡且支持JBOD模式；须预装服务器虚拟化软件、存储虚拟化软件，实现开机即用(软件通过授权控制和开通)； 2. 超融合一体机与服务器虚拟化软件、存储虚拟化软件，保证平台联动时的兼容性和可靠性。 3. 支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。（提供产品功能截图） 4. 每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等，便于部署减少运维工作量（提供产品功能截图） 5. 为确保磁盘/主机故障时不影响我单位数据中心业务正常使用，须支持HA和数据多副本存储，避免数据丢失，实现故障自动切换； 6. 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台； 服务器虚拟化模块： 1. 包含6CPU服务器虚拟化授权 2. 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指 定单独的MAC地址等。 3. 支持虚拟机的无代 理备份，能提供至少100个虚拟机的高性能备份功能，支持至少500T的备份数据容量的许可，可将直接将虚拟机备份到磁盘，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复； 4. 虚拟化内核基于KVM底层开发； 5. 支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行； 6. 采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠； 7. 支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量（提供配置截图）； 8. 新建虚拟机配置管理界面中，支持文件共享服务器和数据库写入I/O优化； 9.后期无需安装额外软件、仅开通授权即可支持虚拟负载均衡、虚拟应用层防火墙、虚拟数据库审计、虚拟交换机等（提供虚拟负载均衡、虚拟应用层防火墙、虚拟数据库审计授权界面截图）； 10. 支持无代 理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳（需提供产品功能截图）。 11. 支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。（需提供产品功能截图） 12. 每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等，便于部署减少运维工作量（提供产品功能截图） 13. 为确保磁盘/主机故障时不影响我单位数据中心业务正常使用，须支持HA和数据多副本存储，避免数据丢失，实现故障自动切换； 14. 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台； 二、网络虚拟化模块： 1. 包含6CPU网络虚拟化授权 2. 大屏展示功能，可直观看到当前整个数据中心业务状态； 3. 主动探测业务系统，实时监控业务可用性，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障（需提供产品功能截图）； 4. 支持部署虚拟分布式交换机、虚拟路由器、分布式防火墙； 5. 分布式防火墙提供实时拦截日志显示，以及支持“数据直通ByPass”功能，方便出现问题快速定位问题（需提供产品功能截图）； 6. 在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。（提供产品功能截图）； 7. 提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，并且能够排查到acl策略配置错误等层面，方便快速排查问题保障业务的高连续性（提供产品功能截图） ； 8. 可以支持手动指 定路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将路由器规划到高性能和高网络吞吐的物理主机上； 9. 提供虚拟机报表功能，可以导出TOPN的虚拟机进行1年以内的性能分析与趋势分析报表。 三、存储虚拟化模块： 1. 包含6CPU存储虚拟化授权 2. 支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构，减少底层开销，提升性能（需提供统一管理平台功能截图）； 3. 提供1000T块存储虚拟化容量授权，以满足后期扩容需求。 4. 采用分布式架构，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断； 5. 虚拟存储集群支持iSCSI接口的访问，允许外部物理主机通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN和IP SAN的融合，能够使存储资源的利用率发挥到最大价值； 6. 支持多副本冗余功能：采用2副本或3副本，各副本互斥保存在集群的不同节点中，单个主机或磁盘故障时仍须确保数据正常访问； 7. 支持数据安全恢复机制：当主机或磁盘故障时，自动利用集群内空闲磁盘空间自动恢复故障数据，保证副本数量，确保用户数据可靠性和安全性； 8. 支持磁盘坏道检测功能：虚拟存储集群可检测数据盘的坏道，并再发现坏道后自动从另一个副本读取数据，并自动修复坏道数据； 9. 支持业务连续性保证：当单个实体机故障时，该实体机上所有虚拟机将自动迁移至其他实体机，虚拟存储集群保证原始数据仍可被访问，业务快速恢复； 10. 支持数据读取优化机制：将高速SSD作为读缓存、将热点数据缓存到SSD、数据读取时直接访问SSD以减少延时并提升读性能；支持数据写入优化机制：将高速SSD作为写缓存，数据先写到SSD后再回写到机械硬盘以提升写入速度； 11. 可视化的WEB管理平台上，可以查看存储容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息，方便为IT管理做为有效的决策依据。（提供产品功能截图） 12.支持数据分层，提供好的读写性能，并支持对重要虚拟机提供性能保护。（提供虚拟机重要标记的功能截图证明） 13. 可扩展支持持续性数据保护功能，持续性数据保护功能需与超融合软件为同一牌子，只需在平台内开启授权即可使用（需提供持续性数据保护软件授权界面）。 14.无需在虚拟机内部安装代 理。能够动态的开启和关闭，比如能够提供对正在运行的虚拟机，在不需要重启或中断业务的情况下，就可以开启CDP（提供授权截图、云管理平台中开启CDP功能截图）； 15.分布式集群存储虚拟化的管理平台、可以支持扩展同一牌子的网络功能虚拟化、虚拟应用层防火墙（带WAF功能）、虚拟应用负载均衡、虚拟数据库审计等功能组件的，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性（需提供通过序列号方式扩展产品功能截图、提供应用层防火墙WAF功能截图） 16.分布式集群存储支持拉伸集群部署，同一集群可部署在两个机房，两机房内均可运行虚拟机；当某一机房出现故障时，该机房运行的虚拟机可自动迁移至可用机房运行（提供拉伸集群部署功能截图） 17.分布式集群存储为了保证数据的高可用性，云平台需要支持Oracle RAC，并支持向导式安装，降低部署复杂度。（提供Oracle RAC部署功能截图）； 18.分布式集群存储支持对oracle、sqlserver、Weblogic等主流数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析，并以图形化的方式展示。（需提供oracle、sqlserver、Weblogic图形化监控界面功能截图） | 3 | 台 |
| 98 | 媒体资产管理软件 | 1. 系统软件的核心业务功能要求全部采用B/S结构实现，通过浏览器即可实现常规操作，为素材管理提供内容支撑，实现数字资源导入、编目、管理、检索、导出等操作。简化系统安装和升级，适于互联网环境部署使用； 2. 要求系统中所有的应用及模块集成在一个基于Web的多窗口用户界面框架中，支持HTML5格式的浏览器无需安装插件即可直接运行。提供一站式的用户界面，支持多任务窗口，提高用户体验和工作效率，降低系统维护难度和成本 3. 为确保核心内容管理平台的安全性，技术架构上要求核心功能及元数据存储平台采用Linux类操作系统（媒体处理和媒体文件存储可以采用Windows平台），并具有扩展为分布式数据平台架构的能力。 4. 为便于媒体资源管理中心系统功能的扩展，要求核心功能及元数据存储平台采用Docker虚拟化技术，在不改变核心平台配置功能，不影响核心平台正常运行的情况下可实现新增功能模块的安装部署。 5. 要求视音频资源的数字化主存储格式为MXF格式，同时也要支持按照资源文件源格式存储的模式，能实现视音频可变码率、多格式混合存储； 6. 视音频代 理码率采用H.264格式，用于在线快速预览和编目； 7. 支持数字资源自定义资料集管理，资料集不同于一般文件夹，资料集本身具备元数据信息管理。可对媒体文件资料集进行分类管理； 8. 系统需要直观展现和提供所有资源数量、资源调用、资料入库的统计情况，统计信息可直接导出为表格； 9. 系统必须支持用户自行更换登录LOGO、系统显示名 称等。 10.由于媒体资源管理中心系统是一个完全基于网络的管理系统，为保证本系统网络运行的稳定 性，要求具有“基于网络的远程编辑能力”的技术认证，（要求出具单位为国家版权局或国家知识产权局或更高级别的国家单位） 11.为保证媒体数据的安全性，要求系统“基于文件系统的数据实时备份方法及其系统”的技术认证。（要求出具单位为国家版权局或国家知识产权局或更高级别的国家单位） 12.为保证媒体数据的安全性，要求系统具有“一种数据的安全存储方法”的技术认证（要求出具单位为国家版权局或国家知识产权局或更高级别的国家单位） 上载功能 1. 系统要支持如下两种上载方式：1、Web页面上载；2、独立非线性编辑软件上载 2. Web页面上载无需其他软件辅助或安装插件，直接在浏览器上载页面选中待上载素材，即可实现素材上载入库，并填写对应元数据信息。 3. 系统可以采用独立的非线性编辑软件对上载的视音频素材进行编辑处理后再上载入库。在非编软件中除了可以对上载的素材进行编辑剪切、校色调整之外，还可以进行部分元数据著录，著录的元数据信息在入库后可以被非遗数据库媒资系统识别和继承。 4. 上载完毕的视音频素材/图片/文档文件需要保存在非编素材库内的独立位置上，并可被媒体资源管理中心系统所识别，并实现素材自动入库。 5. 为保证上载入库素材的兼容性和一致性，独立非线性编辑软件需要与媒体资源管理中心系统的牌子一致。如独立非线性编辑软件为第三方产品，则必须实现调用媒体资源管理中心系统入库接口，在非编软件中手动选择待入库素材后，点击入库按钮实现素材与元数据的手动入库。 6. 要求支持对非遗项目中图片上载时采用图片包方式上传；图片包不等同于项目集或文件夹，图片包在非遗名录项目中属于一个单独的文件类型，用于管理多个图片文件。图片包可支持单独下载。 7. 图片导入时附带元数据信息，包括素材名 称（图片物理文件名）、上者名 称、幅面大小（图片属性）、图片格式（图片属性）、拍摄修改日期（图片属性）、摄影机型号（图片属性），GPS信息等； 8. 支持图片水印叠加，上载同时附带LOGO水印图，生成带水印预览图片，保护图片版权使用； 9. 支持手动添加预览图，针对无法自动生成预览图格式，如非遗资料中特殊格式的工艺制图专用绘图文件格式文件或压缩文件，通过上传代表帧JPG文件，在用于入库后的预览图； 编目功能要求 1. 系统中需预置国家广电总局制定的广播电视多层编目规范中所涉及到分类规范、元数据信息规范，对影音资料作出合理的分类； 2. 可实时在线对各种视音频文件进行基于时间线操作方式的多级编目操作（包括场景层、片段层、镜头层）。为保证编目工作的灵活性，该操作实现应基于B/S浏览器，不允许采用单独应用程序完成。编目功能支持快速编目和按流程编目的模式定义，允许用户根据自己的需求更改编目模式； 3. 图片资源的编目应尽量继承图片原有EXIF信息，减少编目工作量，并支持同一目录图片的连续快速编目；图片编目的操作也应基于B/S浏览器窗口实现，不应采用独立程序方式实现。 4. 必须支持对资源元数据的批量修改，以提升编目效率。 5. 必须支持用户自定义编目字段，可自定义编目对象，满足用户对不同资源编目自定义的要求。 6. 必须支持入库资料的编目审核步骤，编目未审核通过时，入库资料暂不允许被检索查询，确保上传媒体资料元数据信息的准确性； 7. 支持后台设置中开启或关闭是否先入库后编目，还是先编目后入库功能，开启先编目后入库后，默认上传的非遗资料将自动进入编目任务认领列表。 8. 必须支持编目任务管理，不同人员可领取编目任务，可通过后台配置编目角色及编目审核角色； 转码功能需求 1. 实现媒体数字资源的高性能转码，使视音频素材在管理端更方便浏览、查询、定位、下载、详细编目 2. 支持单节点多任务并发转码处理，在设定的资源极限范围内，同时执行多个任务，减少队列管理的损耗 3. 高性能数字格式服务软件：具备视音频转码、图片格式转换、文档转换等多种服务能力，支持多任务并发及负载均衡机制； 4. 支持Bmp、dib、jpg、jpeg、jpe、jfif、gif、tif、tiff、png、tga等常用图片格式的识别和在线浏览； 5. 支持ARW、CR2、CRW、DCR、NEF、ORF、PEF、RAF、X3F、DCM、DNG、DPX、PS,PS2,PS3、PSB、PSD、MAT、MRW、PCD、PCDS、PICT多数码相机RAW格式及专业软件图形格式的识别和在线浏览； 6. 支持DOC、DOCX、PPT、PPTX、XLS、XLSX、PDF等多种文档格式的识别并转换在线浏览格式； 7. 支持广播级、互联网主流视音频格式的识别和转换，包括：高清HD MPEG2-I、DVCPRO HD、XDCAM HD、XDCAM EX、HDV、MP4、WMV、DVCPro、DVCPro50、MPEG2 I（10~50Mbps）、MPEG2 IBP、MPEG4（H.264）等主流视音频格式的转码和在线浏览 8. 支持MP3、WMA、WAV、DFF、APE、M4A、FLAC、OGG、S48等互联网和专业音频格式的转换和在线浏览 版权及素材管理功能需求 1. 要求支持对资源素材的分级、分用户使用授权。资源管理员可授权哪个用户/角色，可对哪些资源进行何种操作（查看、写入、下载、完全控制） 2. 系统必须支持针对图片的内嵌水印技术；对于有水印的资源，合法授权下载使用时，必须实现自动去掉内嵌水印； 检索功能需求 1. 检索系统要提供视音频浏览服务，支持全文、分类、关键字、组合查询等多种检索方式。对节目资料的检索提供方便、快捷的检索方式，可以通过各种匹配检索、全文检索查到所需资料； 2. 对于视音频素材，可按素材入库时间，素材类型，编目分类等条件进行检索，也可以输入素材精确信息或全文模糊查询进行检索； 3. 支持对图片、视音频、文档、资料集类型进行快速过滤。 4. 支持对文档元数据进行全文检索； 5. 支持通过移动设备端（手机、平板、iPad等）的浏览器对系统进行查询检索，并发起出库申请； 6. 要求面向视音频、图片、文档提供不同的资源详情浏览页面，在线方便的查看浏览资源内容。 下载出库功能需求 1. 支持将检索查询到的素材进行下载，既可进行单条素材下载也可批量下载。下载无需其他软件支持，只需要通过B/S浏览器自带的下载功能即可将素材下载到本地。 2. 用户可将检索查询到的素材推送到预先指 定的目录或系统内，实现系统内素材传输交换的自动化和流程化。可实现对检索素材的打点标记，只推送标记的部分，无需推送整段素材。推送的素材可指 定格式，系统自动实现格式转换。 3. 可将检索到的素材导出到各种类型的非编客户端（单机系统、非编系统、FCP系统等）； 4. 在导出素材到客户端时可设置多种转码格式。 5. 可实现媒体资源管理中心内素材与非线性编辑软件的灵活互通。本系统导出的视音频素材文件可直接在非编软件素材库内呈现，并可被非编软件直接编辑使用，无需再手动选择素材并导入非编软件。 | 1 | 套 |
| 99 | 数据库及MDC服务器 | 1、CPU 配≥1个英特尔？ 至强？ 处理器 ≥E5-2630 (2.30GHz, 15M 缓存, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W)； 2、内存 配≥8GB内存； 3、硬盘 ≥300GB 15K RPM SAS 6Gbps 3.5英寸硬盘*2块； ≥2TB 7.2K RPM SAS 6Gbps 3.5英寸硬盘*2块(最多支持8块）； 4、RAID H330 无缓存直接读写（支持raid0，1，5，10，50） 5、电源 ≥单个, 热插拔电源 (1+0), 495瓦 ；iDRAC7 Express管理卡； 6、网卡 ≥四口千兆网卡； 7、光驱 DVD光盘驱动器； | 2 | 台 |
| 100 | 新闻文稿系统软件 | 新闻文稿系统软件 B/S架构，支持线索、选题、文稿编写、串联单编单、评分及相关统计业务需求，提供线索管理、选题管理、文稿管理、串联单管理、串联单模板管理、通知公告、评分管理、回收站、用户信息管理和用户权限、系统基础数据和业务基础数据、组织架构管理、用户个性化基础数据管理 | 1 | 套 |
| 101 | 内外网安全网闸 | 1、标准2U机架式硬件，采用2+1系统架构即内网单元+外网单元+FPGA专用隔离硬件。不能采用网线等形式直通。内网配置≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥1个管理接口，≥2个USB口；外网配置≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个USB口，网络吞吐量≥1Gbps，系统整体时延<1ms，开关切换时间<10ns，并发连接数≥50W；只能通过内端机上的管理口对网闸进行配置，外端机上禁止配置管理，不可编程控制， 2、设备支持透明、代 理及路由三种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署；（提供产品截图） 3、支持平台级联及平台点播，支持GB28181视频通信国家标准及相关厂商协议规范；（提供产品截图） 4、支持的数据库种类包括ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE等主流数据库支持多种关系型数据库通信。支持SQL语句的白名单；（提供产品截图） 5、支持ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2、POSTGRESQL等多种主流国外数据库的同步和国产达梦数据库、人大金仓数据库的同步；（提供产品截图） 6、系统支持多任务的组播代 理功能，可穿透三层交换机网络进行部署，支持PIM协议；（提供产品截图） 7、支持根据时间自动切换的安全策略。支持时间段以24小时制，支持以星期为周期，支持指 定时间点一次性运行；（提供截图） 8、系统提供ping ,traceroute ,TCP端口探测、抓包等工具方便管理员在配置策略或调整网络时排查问题；(提供截图) 9、支持DCS/SCADA生产网络与办公网络之间的OPC应用数据的传输。支持同步、异步监测数据的传输，只需绑定固定的一个起始端口即可满足动态端口的数据传输。（提供截图） 10、支持MODBUS协议传输代 理模块，可按照用户需求控制具体功能代码，比如只允许读取，不能控制等（提供截图） 11、支持西门子的WINCC控制协议传输代 理模块，可按照用户需求控制功能代码，比如只允许读取，不能控制等(提供截图) 12、支持TCP应用层数据单向传输的控制，保证TCP应用数据的0 反馈，以满足二次防护对数据传输的安全性需求。 13、支持TCP/IP以上的应用层协议，支持自定义的TCP、UDP协议的数据隔离交换，以用户定制的命令、参数等协议解析方式来解析自定义应用的通信内容。 14、内外网安全网闸支持平台级联及平台点播，支持GB28181视频通信国家标准及相关厂商协议规范；（提供产品截图） 15、内外网安全网闸系统支持多任务的组播代 理功能，可穿透三层交换机网络进行部署，支持PIM协议；（提供产品截图） | 2 | 台 |
| 102 | 万兆交换机 | 1. 交换容量≥580Gbps；转发性能≥210Mpps 2. 接口类型：24个GE端口，4个万兆SFP+口 ；万兆端口均固化，万兆端口支持千兆自适应；支持1个扩展插槽；整机最大万兆端口>=12；整机最大40G端口>=2；实配万兆接口数>=4 3. MAC地址表>=32K；路由表容量>=32K 4. 最大堆叠台数>=9台；最大堆叠带宽>=160G；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持） 5. 支持基于端口的VLAN；支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 6. 支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP 7. 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2；支持PIM Snooping；支持MLD Proxy；支持组播VLAN；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6 8. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 9. 整机提供ACl条目数不小于4K条；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 10. 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。 11. 内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈 12. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 13. 要求提供信产部入网证和检验报告 1. 交换容量≥580Gbps；转发性能≥210Mpps 2. 接口类型：24个GE端口，4个万兆SFP+口 ；万兆端口均固化，万兆端口支持千兆自适应；支持1个扩展插槽；整机最大万兆端口>=12；整机最大40G端口>=2；实配万兆接口数>=4 3. MAC地址表>=32K；路由表容量>=32K 4. 最大堆叠台数>=9台；最大堆叠带宽>=160G；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持） 5. 支持基于端口的VLAN；支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 6. 支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP 7. 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2；支持PIM Snooping；支持MLD Proxy；支持组播VLAN；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6 8. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 9. 整机提供ACl条目数不小于4K条；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 10. 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。 11. 内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈 12. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 13. 要求提供信产部入网证和检验报告 | 1 | 台 |
| 103 | 万兆光模块 | 万兆光电模块 | 8 | 个 |
| 104 | 4K有卡非编系统 | Xeon E5-1630/16GB内存/NVDIA 4G显存/系统盘256GB SSD 其他：万兆网口，集成声卡，DVD-RM，鼠标键盘 超高清全接口非编板卡 实现 4K/2K/HD/SD 8/10-bit SDI输入输出；4K/2K/HD/SD HDMI输入输出；HD/SD模拟分量视频输入输出；模拟复合视频输入输出；BB/Tri-Level锁相输入；模拟平衡音频输入输出；AES/EBU数字音频输入输出；8通道SDI/HDMI嵌入式音频，立体声耳机输出； 加密狗：非编宏狗 非线性编辑系统软件 节目管理模块/素材管理模块/上下载编辑模块/合成转码模块/节目编辑模块/多机位编辑模块/4K编辑模块/字幕编辑模块/特技制作模块/颜色校正模块/音频编辑模块 | 2 | 台 |
| 105 | 高清无卡非编系统 | Core i7 7700/8GB内存/NVDIA 4G显存/系系统盘256GB SSD 其他：万兆网口，集成声卡，DVD-RM，鼠标键盘 加密狗：非编宏狗 非线性编辑系统软件 节目管理模块/素材管理模块/上下载编辑模块/合成转码模块/节目编辑模块/多机位编辑模块/字幕编辑模块/特技制作模块/颜色校正模块/音频编辑模块 | 5 | 台 |
| 106 | 非编控制桌椅 | ≥1600*800，带单机柜 | 7 | 套 |
| 107 | 非编网系统集成服务 | 安装、调试、培训、及网络线、视频线、音频线、控制线等辅材、运费装卸费 | 1 | 项 |
| 六、电视播出网 |
| 108 | 高清视频服务器 | 1）英特尔至强 铜牌 3106 1.7G, 8C/8T, 9.6GT/s 2UPI, 11M 缓存, 无 Turbo, 无 HT (85W) DDR4-2133; 2）8GB 2133MHz；最多支持8块 3.5英寸热插拔硬盘，2* 1TB 7.2K RPM 近线6 Gbps SAS 3.5英寸 热插拔硬盘RAID1； 3）PERC H730集成RAID控制器； Broadcom5719 QP 1GB网络接口卡，半高； 4）4个x8 PCI-e全高插槽； 5）冗余电源 750W； 6）2米250V桌边电源线； 7）DVD-RW; 8）2U机架 固定式导轨； 9）6块 企业级 2TB SATA 7200RPM 3.5'' RAID5 10）硬解码高清播出卡*2：HD / SD MPEG-2 & H.26 4 - 4:2:2 & 4:2:0； 11）HD / SD-SDI & HDMI 输出，最高到1080p60； 12）双通道输出：HD & SD 同时输出； 精确到帧，无缝连接播放； 13）全帧 alpha 通道叠加OSD； 14）支持 Stradis SDK 和Livewire SDK； 15）软件：二通道高清播出系统软件； 服务器播出系统满足高标清信号源输入播出（包含高标清格式文件混播）。 支持1～6通道高标清播出，支持1～2通道高清播出，支持高标清混合播出。 每个通道状态实施监测，服务器状态实施监测，播出视频预监。无素材时自动垫片。播出及故障日志。 每个播出通道独立进程，各个通道互不影响。 开机自动启动，禁用Windows其他功能，防止误操作。 16）投标人所投的品目号108高清视频服务器、112高清嵌入音频处理器、115高清视频备份切换器周边主要广播电视播出硬件来自同一牌子，并保证软硬件兼容，实现成套性、配套性最优化以及售后及服务便捷性（需提供以上产品的软件著作权或其它相关资质佐证 17）品目号108高清视频服务器的HD SDI接口特性中上升时间<102ps、下降时间<97ps。（需提供国家广电总局出具的“高清视频服务器”的检测报告佐证。） | 2 | 台 |
| 109 | 播控工作站 | 软件：高清播出控制软件；高清节目总编/串编系统软件； 实现编单出现间隙自动报警功能； 自动填屏垫片功能； 实现播出编目“定时播出”、“顺延播出”、“紧急插播”、“定时转播”、“紧急转播”标识分色提示功能； 实现单条替换和批量替换简单化操作功能。 制机负责生成和分析节目单，根据每个频道的节目单实时控制播出服务器、录像机和切换矩阵来完成整个节目单的播出。紧急插播和紧急的节目单调整都在控制机上进行。控制机负责了很多关键应用，因此一般采用主备热备份方式来进行冗余。当然也可以采用多个频道共用一个备控制机的冷备份方式。 完备的权限管理，对播出中的各种操作（如编辑，配置、播出）有详细的权限管理，对可能中断播出的操作提供密码保护。 在线编辑能力，对视频服务器播出条目的各种属性（时间、长度、类型等）进行实时修改，可以即时插入、删除节目，提供播出表追加功能，保证系统不间断播出。 播出日志管理功能，提供详细的播出日志，能够完整的记录下播出全过程，对播出过程中出现的问题进行追踪。 硬件：利原有的播出工作站改造。 | 2 | 台 |
| 110 | 上载/编单工作站 | i5-8500处理器;8GB DDR4 2400MHz ;系统盘256G SSD固态硬盘;16X最大可变速DVD-ROM光驱 ；≧21.5英寸宽屏 高清显示器;USB光电键鼠；独显 软件：高清播出控制系统软件 采用FTP上传节目； 支持目前所有主流视音频格式的自动转码； 支持素材剪辑； 支持多个频道同时入库，提供安全简便的素材管理，素材库快速查询； 支持高标清采集，支持手动采集和自动定时采集，自动控制录像机采集。 | 3 | 台 |
| 111 | 高清视频切换器 | 支持8路通道HD/SD-SDI信号输入，两组（A、B）通道分别为一分二的分配输出。 支持标准黑场的同步信号输入（REF）。 支持A组第8路输入与A1输出掉电直通。 具备LOCK锁键，锁定A组播放面板按键，防止误操作功能。 | 4 | 台 |
| 112 | 高清嵌入音频处理器 | 1）对高清嵌入音频自动解嵌,自动效果处理后重嵌入,视音频同步输出； 2）1路嵌入HD-SDI输入，2路HD-SDI输出，1路数字音频输出； 3）1路模拟立体声音输出； 4）业界最先进的FPGA、DSP处理技术； 5）支持嵌入数字音频的高清信号720i、720P、1080i、1080P； 6）支持自动解嵌、对嵌入音频调整、进行高阶滤波、自动增益控制和均衡后，再嵌入输出； 7）具有独特的抑制噪声功能，只保证对有效数据的实时响度控制，对噪声数据加以抑制和适当去除； 8）内部24bit数字化处理；掉电直通功能。 9）高清嵌入音频处理器的信噪比≥85dB，谐波失真≤0.02%。（需提供国家广电总局出具的“高清嵌入音频处理器”的检测报告佐证）。 | 2 | 台 |
| 113 | 上变换器 | HDMI/VGA/AV转SDI 支持分辨率的上下变换，支持输出接口分辨率、格式、画面色彩调节 支持SD/HD/3G-SDI | 3 | 台 |
| 114 | 下变换器 | SDI转SDI，支持不同分辨率的上下变换，支持输出接口分辨率、格式、画面色彩调节，支持SD/HD/SDI，1路SDI输入，4路SDI环通输出，2路变换输出。 | 2 | 台 |
| 115 | 高清视频备份切换器 | 1）自适应HD/SD-SDI视频输入，高标清兼容； 2）4路HD/SD-SDI输入，一分四路HD/SD-SDI分配输出； 3）第1路输入通道与第1路输出通道具备掉电直通功能； 4）检测无信号通道，自动切换，优先顺序：通道1〉通道2〉通道3〉通道4； 5）静帧检测的时间和灵敏度阀值可调，支持音频辅助检测，视音频自动检测静帧后自动切换保障正常播出； 6）具备通道切换时基校正功能，保障切换瞬间不抖动； 7）具有REF外同步输入接口； 8）支持自动切换和手动切换模式； 9）支持主通道视音频故障时声音报警功能； 10）具有1个RJ45网络控制接口和1个RS232串口控制接口，可作为技术支持、升级维护协议接口使用。 10）高清视频切换器的100KHZ高通滤波抖动<0.08 UI。（需提供国家广电总局出具的“高清视频切换器”的检测报告佐证）。 | 2 | 台 |
| 118 | 视频分配器 | 1路入，4路分配出，音频单声道、非平衡 | 1 | 台 |
| 119 | 光纤收发器 | 光纤收发器 | 1 | 对 |
| 120 | 高清编码器 | 支持4路HD-SDI编码复用 | 1 | 台 |
| 121 | 交换机 | 1、应用层级： 二层 2、背板带宽： 48Gbps 3、包转发率： 35.71Mpps 4、端口结构： 非模块化 5、电源电压： AC 100-240V，50-60Hz 6、端口描述： 24个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口 7、电源功率： 36W | 1 | 台 |
| 122 | 4K监看电视 | 1、屏幕尺寸 ≧55英寸 2、屏幕分辨率 超高清4K（3840x2160） 3、屏幕比例 16:9 4、背光源 直下式LED 5、扫描方式 逐行扫描 6、支持格式（高清） 2160p /1080p/1080i/720p | 8 | 台 |
| 123 | SDI 转 HDMI | 3G/HD-SDI到HDMI到转换器，1路3G/HD-SDI输入，1路HDMI输出。 | 4 | 台 |
| 124 | 电视墙 | 1. 为配合等离子设备外形轻巧特点，可按要求做成铝柱式电视墙，与等离子设备相辅相成——突出 ‘轻’、‘薄’、‘巧’ 的特点。 2. 外观：等离子电视墙外形美观，等离子后背件设有横向走线槽，保证方便，走线隐蔽。同时能根据使用的实际环境，搭配相映的色彩及采用直线或弧形等排布方式使其美化房间布局，使仪器设备操作更方便、实用，所有显示器表面保持水平平齐，保持美观。 3. 设备安全性：铝柱电视墙，安装板直接用膨胀螺栓固定在水泥地板上，保证稳定 性及设备安全性。 4. 高度可调：铝柱上设有上下可调的导槽，使等离子导轨上下可作相应调整，使操作及使用更具灵活性。 5. 散热：后部可打满散气孔，方便散热，保证设备运行。 6. 结构：整体采用组合式，可拆卸成平板包装，方便拆装与未来设备扩展，同时适应各种通道。 7. 理线：利用专业的扎线槽使其电源于信号分开走线，走线隐蔽，保证外观整洁、美观。 8. 材料介绍：电视墙柱子采用拉铝型材；其余都为优质冷轧钢板，钢性强。 | 3 | 联 |
| 125 | 控制桌 | 1、控制台台板全为密度板，贴真木皮，喷环保漆，做三底五面处理，表面在做防火底漆。 2、控制台下柜内设有6U隐藏式标准19"机柜，适合放置工控机等标准设备。 3、支撑腿子采用钢铸材质制作，厚度120MM-60MM激光切割而成。 | 6 | 联 |
| 126 | 播出网系统集成服务 | 安装、调试、培训、及网络线、视频线、音频线、控制线等辅材、运费装卸费 | 1 | 项 |
| 七、音频广播 |
| 127 | 录音工作站（其中一台用于网络播出） | i5-8500处理器含集成显卡;8GB内存 ;1T 7200 RPM 3.5"SATA Hard Drive ;16X DVD-RW ；≥21.5寸LCD ;鼠标；键盘；专业木质音箱 板卡：24位/96KHz，录放卡,带有众多性能特色，它包含了平衡模拟输入与输出、24-bit转换器以及数字输入/输出，采用的是AES/EBU或者SPDIF格式；传送与接收可双向同时进行，提供了完全实时的录音与同时回放能力可支持的采样频率：8、11.025、16、22.05、24、32、44.1和48 kHz 软件：节目录入与管理软件、节目编排软件、节目审听软件、网络管理软件 多路输入接口和麦克风或拷贝的方式将各种原始音频资料（如磁带、CD、MD等）直接录制在硬盘上。支持无限虚拟音轨，单声道、立体声可选。快速分离、合成音频文件。 直观的波形显示，可任意放大，精确到点。 支持多格文件导入导出：MP2、MP3、WAV、BWF、S48。同时可将WAV、S48、MP3等多格式文件进行转换。 支持多格式、不同采样率文件混编。 完全无损非线性编辑，无限次的UNDO和REDO。 支持多种录音模式：插入录音、覆盖录音、间录音、修补录音等。 完美的编辑功能：复制、替换、移动、插入、链接、淡入淡出等功能。 音频录制工作站与节目库互联，可直接调用节目库中文件进行编辑。 音频素材只需数字化录制一次，之后的编辑、播出、存储、报时、报时广告和快速检索等都由该系统自动完成。使用方便、快捷、高效、稳定、可靠。 可多次反复撤消操作，不影响原文件音频质量。 | 3 | 台 |
| 129 | 调音台 | 12通道调音台：6个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线 / 2 AUX (包括 FX) 6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 2编组母线 + 1立体声母线 2 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 | 2 | 台 |
| 130 | 监听音箱 | 2 路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备 5“ 锥形低音单元和 1” 半球形高音单元。 ？54Hz - 30kHz 频率响应。 ？45W LF 以及 25W HF 双功放系统，高性能70W 功率放大能力。 ？ROOM CONTROL（房间控制）和 HIGH TRIM（高频切除）响应控制器。 ？XLR 和 TRS phone 型输入口，可接受平衡和非平衡信号 | 4 | 只 |
| 131 | 监听耳机 | 耳机类型 封闭式 最大输入功率 200 mW 音频频响范围 16 - 28000 Hz 耳机灵敏度 104 dB SPL/V 标称阻抗 55 Ohms 耳垫 可分离线缆 是 线缆长度≧ 3 m 可更换耳垫 是 类型 螺杆式二合一插孔（1/4“和1/8”） | 2 | 副 |
| 132 | 录音话筒 | 1、音频频响范围 20 - 20000 Hz 2、灵敏度 mV Pa：20 mV/Pa； 3、等效声噪级：13 dB-A； 4、信噪比：81 dB-A； 5、前置衰减器：-20 dB； 6、低切滤波器：160 Hz； 7、电阻抗：200 Ohms； 8、推荐负载阻抗：1000 Ohms； 9、指向性：心型； 10、电压：9 - 52 V； 11、电流消耗：2 mA； | 2 | 只 |
| 133 | 万向支架 | 4个外置弹簧； 悬臂紧固旋纽； 上部两节管，下部三节管，增加稳定 性； 可用于水平和垂直安装方式； | 2 | 套 |
| 134 | 直播间录音间声学工程（含广播办公室） | 主要技术指标： 1、地面用1:3水泥砂浆打平层、地面自流平找平层并铺设≧2.0mm塑料胶地板。 2、不锈钢踢脚线：≥10MM厚难燃夹板打底、踢脚线高度:≥100mm、拉丝不锈钢地脚线。 3、四周墙面吸音模块搭建：U75轻钢龙骨≥600*600mm、≥12mm*50mm难燃夹板条、≥50厚定制32Kg/m3双层袋装超细玻璃吸音棉，a〉0.6、饰面材料：综合材质饰面等。 4、天花的吸声模块搭建：UC38轻钢龙骨、≥50厚定制32Kg/m3双层袋装超细玻璃吸音棉，a>0.6、综合材质饰面等 5、普通电气铺设：线管、开关、插座、电线、灯具。 6、配套1套防火门国标III级隔声防火门、隔声量≥35dB。 7、配备1套隔声锁：专业IC隔声锁。 8、配套1项隔声观察窗：隔声量≥50dB。 9、配套定制1项天花造型灯箱等安装工程。 | 1 | 项 |
| 135 | 广播系统集成服务 | 安装、调试、培训、及网络线、视频线、音频线、控制线等辅材、运费装卸费 | 1 | 项 |
| 八、摄影棚录音棚 |
| 136 | 摄影棚录音棚声学系统 | 主要技术指标： 1、地面用1:3水泥砂浆打平层、地面自流平找平层并铺设≥2.0mm塑料胶地板。 2、不锈钢踢脚线：≥10MM厚难燃夹板打底、踢脚线高度:≥100mm、拉丝不锈钢地脚线。 3、四周墙面吸音模块搭建：U75轻钢龙骨≥600*600mm、≥12mm*50mm难燃夹板条、≥50厚定制32Kg/m3双层袋装超细玻璃吸音棉，a〉0.6、饰面材料：综合材质饰面等。 4、天花的吸声模块搭建：UC38轻钢龙骨、≥50厚定制32Kg/m3双层袋装超细玻璃吸音棉，a>0.6、综合材质饰面等 5、3普通电气铺设：线管、开关、插座、电线、灯具。 6、配套1套防火门国标III级隔声防火门、隔声量≥35dB。 7、配备1套隔声锁：专业IC隔声锁。 8、配套1项隔声观察窗：隔声量≥50dB。 9、配套定制1项天花造型灯箱等安装工程 | 1 | 项 |
| 九、外拍设备 |
| 137 | 现场制作系统（移动箱载系统） | 1、视频系统：HD & SD； 2、视频格式 3G/HD/SD input: 1080i 50/59.94/60Hz、1080p 25/30/59.94/60Hz； HD Output:1080i 50/59.94/60Hz； SD:576i 50Hz、480i 59.94Hz； 3、输入格式设定：All 12, repeatable； 4、视频输入 Standard: 8x SDI, 2x HDMI； Max: 12x SDI, 3x HDMI； 5、计算机输入：Max 3 via HDMI； 6、下变换转换器：2x SDI； 7、视频输出 3x SDI assignable:PGM, PVW, AUX & Clean Out； 1x HDMI assignable:PGM & multi-view； 8、音频输入：4x Balanced XLR； 9、音频输出：2x Balanced XLR； 10、音频嵌入：Input up to 16 channels,Output 4 channels； 11、音频延迟：Up to 8 frames； 12、音频同步切换：Yes、USK N/A、DSK 2x DSK support Lumakey & Linear key(Key / Fill)； 13、画中画：2、 LOGO 2 (or 1 logo + 1 clock)； 14、监看屏幕：17.3” HD TFT LED backlit, 1600x900 pix； 15、通话系统：8 channels (4 belt-packs incl.)； 16、含HS系列铝箱。 17、便携式移动硬盘录像机 18、字幕机（含电脑） 19、流媒体编码器 20、多网聚合路由器 21、2个通话系统子机单个套装 | 1 | 台 |
| 138 | 调音台 | 1、设备类型：调音台 2、话筒输入：6 3、频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 4、总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 5、输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 6、输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 7、母线：立体声：1；编组：2，AUX 8、电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK，+10，+6，+3，0，-3，-6，-10，-15，-20，-25，-30dB] 9、幻象电源电压：+48V 10、功率要求：AC 100-240V，50/60Hz 11、功耗：22W，净重：2.1kg 12、配套50米音频线2根，含卷线盘 | 1 | 台 |
| 139 | 无线图传（含灯架怪手） | 1、本系统用于将摄像机采集的视频、音频信号进行无线传输，系统具备无线发射器与无线接收器，两者配套使用 2、设备工作在5.1-5.9GHz的SHF频段，采用OFDM-16QAM调制方式，40M无线带宽，可实现无压缩，无延时的视频传输 3、可视条件下，无线稳定传输距离为300米，视频画面清晰 4、无线发射器与无线接收器支持快速回连 5、无线发射器最大功耗6W，无线接收器最大功耗8W 6、无线发射器配标配2种类型天线(具有自主专利的高性能软天线和蘑菇头天线)，可适应各种复杂拍摄环境。无线接收器采用5根高性能软天线，性能稳定，使用方便 7、无线发射器具备多个安装孔，可通过热靴、怪手固定安装到各种类型摄像机上，无线发射器电源及信号线缆连接方便，不影响摄像操作及摄像机电源、信号线缆的连接 8、无线发射器具备F970电池扣板，可安装F970电池供电，也可通过标配的2PIN LEMO线连接DV电池的B口供电 9、无线接收器具备V型电池扣板，可安装V口电池供电，也可通过标配的2PIN LEMO线连接DV电池的B口供电 10、无线发射器具备HDMI与SDI视频输入口,支持以下视频格式：480i,576i,720p,1080i,1080p,1080psf24。HDMI与SDI接口具备优先级功能，优先传输SDI接口输入的视频 11、无线发射器SDI输入口支持SD/HD/3G（LEVELA、LEVELB）SDI 12、无线发射器、无线接收器支持7-36V宽电压输入，并具备电源保护功能，电源极性错误不会损坏设备 13、设备所有接口均通过了±6KV ESD静电测试，设备工作稳定，不易损坏 14、无线发射器具备SDI视频环出口，环出视频质量与输入视频一致，可用于摄像机位监控本地视频信号质量，SDI视频环出口支持内嵌同步音频 15、无线接收器具备2路SDI视频输出口，1路HDMI视频输出口，两种接口能同时输出由无线发射器传送的视频信号与内嵌同步音频信号 16、无线发射器、无线接收器支持视频转换功能，可以实现SDI IN，HDMI OUT或者HDMI IN,SDI OUT功能 17、无线发射器具备3.5mm AUDIO IN接口，支持外部音频输入，外部音频可内嵌到视频信号中发送到无线接收器 18、无线视频信号传输系统在传输过程中对视频信号不进行压缩和变换，端对端传输0秒延时 19、无线发射器具备智能散热风扇，可根据设备工作温度自动开启、关闭 20、无线发射器与无线接收器具备OLED液晶屏，可显示无线信号强度、当前工作频点、详细的视频信号格式、发射器内部实时温度、发射器风扇状态 21、无线接收器具备手动扫频功能，可在OLED液晶屏上显示当前有干扰的频点。 22、无线接收器具备设备自诊断功能，可以在OLED液晶上显示发射器、接收器的的天线数值，判断天线好坏。 23、无线发射器、接收器天线接口采用保护结构，避免天线接口跌落损坏，天线拆装方便 24、无线发射器、无线接收器SDI口采用内陷，避免SDI口跌落损坏 25、设备可切换10个频点，并具备3个专用频点（4,5,9），可避开其他品牌图传的干扰，同一个场地可支持8套无线发射器同时使用，互不干扰，无线接收器数量无限制 26、无线发射器、无线接收器均具备Mini USB升级口，可连接电脑升级设备固件 27、无线发射器支持时间码功能(Timecode),时间码传送准确无延时，方便后期视频编辑 28、无线发射端支持同步录制功能(Trigger),摄像机开启录制，接收端录机同步开启录制 | 3 | 套 |
| 140 | 线缆 | 配套线缆、线缆车 | 1 | 批 |
| 141 | 维修工具套装 | 维修工具套装 600W13mm冲击电钻 X1 6寸钢丝钳 X1 8寸活扳手 X1 6寸尖嘴钳 X1 铝合金手电筒(电池自配） X1 250G钢管柄羊角锤 X1 一字橡塑柄螺丝批6X100MM X1 十字橡塑柄螺丝批6X100MM X1 批头手柄 X1 6寸锯架 X1 6寸剥线钳 X1 60MM磁性接杆 X1 10Y 电工胶带 X1 5M 卷尺 X1 数显测电笔 X1 橡塑柄柄美工刀 X1 12PCS 平头内六角组（0.9，1.27,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,6mm) X1 10寸套柄水泵钳 X1 电讯螺丝批 X2 6寸刷子 X1 13件钻头组（三件建工钻、3件木工钻、7件麻花钻） 5件孔锯组 X1 6件6.3MM系列套筒组（5,6,7,8,9,10MM) 10PCS 50MM批头组 4件呆扳手 8*10mm 12*14mm 13*15mm 17*19mm 60件套大五金盒 | 1 | 套 |
| 十、办公设备 |
| 142 | 4K电视 | ≥75寸4K电视，策划会商室一台，审片室一台，专题审片室 | 4 | 台 |
| 143 | 电视音响 | 配套电视音箱 | 3 | 台 |
| 144 | 激光投影仪 | 1、显示系统：采用3LCD显示技术，纯激光光源投影机； 2、光源寿命：激光二极管，≥20000小时； 3、亮度输出：≥5000流明； 4、对比度：≥500000:1； 5、实际分辨率：≥1920 x 1200； 6、内置扬声器：16W； 7、 2万小时免维护，可实现7*24小时不间断工作； 8、即开即关：打开，即可达到全亮；关闭，即可断电； 9、无灯泡设 计，无汞，节能环保； 10、搭载可自动清洁的过滤网，具有2万小时免维护性能； 11、恒定的投影亮度输出，允许用户在整个预期的2万小时使用中保持恒定的亮度； 12、梯形校正垂直/水平的校正功能（垂直+/-20度，水平+/-30度）； 12、显示扫描频率垂直/水平频率（垂直48 Hz to 92 Hz ，水平15 kHz to 92 kHz）； | 1 | 台 |
| 145 | 升降投影幕 | ≧150寸升降投影幕 | 1 | 套 |
| 146 | 多功能媒体处理器 | 技术参数： 1. 具有强大的数字音频处理的性能的功放 2.采用了ADI SHARC第四代浮点音频DSP芯片，提供最高性能处理器能力 3.超低底噪前置放大电路，低失真度模拟电路 4.前面板配置有音量调节功能和音频信号指示灯 5.先进的AEC回声消除算法配合失真极低的自适应反馈抑制器，可以给远程视频会议带来清晰的语言 功能要求： 6.系统模拟输入: 不少于16路,凤凰平衡输入接口，支持话筒或线路输入，支持幻象供电 7.系统模拟输出: 不少于8路,凤凰平衡输出接口 8.功放输出：不少于4通道，每通道功率不小于200W@8欧姆 9.输入通道DSP:所有通道都带前级话放、噪声门、反馈抑制器、高/低通滤波器、不少于16段参量均衡、压限器和延时器 10.输出通道DSP：所有通道都带高/低通滤波器、不少于16段参量均衡、压限器和延时器 11.内置机架式调音台 12.内置自动混音台，可设置衰减电平值 13.内置AEC回声消除器 14.可预存不少于32个场景预设，且每次开机都读取默认预设 15.可设置权限、密码设置 16.Ethernet 网络控制接口，支持电脑或者平板控制 17.支持第三方控制，支持RS-232、485及TCP/IP协议 18.频率响应: 20 Hz ~ 20 kHz (±1 dB) 19.总谐波失真(THD): ＜0.005%；20 Hz‐20 kHz@ +4 dBu 20.动态范围: ≥114 dB，ADC,DAC 21.信道间串扰: ≥50 dB/（20‐20 kHz） 22.输入阻抗: ＞10k 23.共模抑制比：＞70 dB@1 kHz 24.前置放大等效输入噪声（EIN）：＜‐125 dBu，22 Hz‐22 kHz 25.本底噪声：‐90 dBu （无计权） 26.功放通道分离度 :＞75dB 27.功放输出功率： ≥4 x 200W@8Ω 28.功放频率响应: 20 Hz ~ 20 kHz (±0.5dB) 29.功放总谐波失真 :≤0.69% 30.功放阻尼系数 :＞100 @100 Hz 31.提供GB/T 19001-2016/ISO9001-2015认证，OHSA18001-2007 认证； 32.保证音频产品匹配效果最佳，音箱、功放、数字处理器需为同一牌子 | 1 | 台 |
| 147 | 触控面板 | 1.86盒，核心处理器：Cortex-M3 +高速FPGA，双核处理器 2.操作系统:无操作系统，上电即运行，FPGA纯硬件显示驱动 3.尺寸:≥3.5寸 4.分辨率：≥320*240 5.颜色：≥64K色，16位RGB 6.电压：5-26V 7.通讯接口：RS485 8.字库：≥10MB字库空间，内置常用ASCII、GBK和GB2312字库，可自定义任意电脑字体显示或UNICODE字库显示 9.图片存储：≥1Gbit,支持任意大小图片存储，累加可存储155张全屏图片 10.图片下载：支持USB/SD卡/UART下载，研发推荐USB下载，生产建议SD下载 11.外部键盘：不支持外扩矩阵键盘 12.触控类型: 电阻触摸屏 13.触控方式: 单点触摸 14.透光率: ≥80%以上 15.触控次数 最少80万次 16.屏有效显示尺寸 长×宽 ≥69.0mm×51.5mm 17.产品尺寸 长×宽×高 ≥ 86.0mm×86.0mm×27.5mm | 1 | 台 |
| 148 | 会议壁挂音箱 | 平滑的频率响应特性，清晰透彻的人声表现 适合会议室、影吧等需要人声表现力强，语言清晰度高的场合 独特的不锈钢网罩，允许声波最大化地通过 拥有多重过载保护电路的分频器 100° x 100°覆盖角度的高音号筒 拥有黑(B)白(W)两色可供用户选择 技术参数： 1.平滑的频率响应特性，清晰透彻的人声表现 2.适合会议室、影吧等需要人声表现力强，语言清晰度高的场合 3.独特的不锈钢网罩，允许声波最大化地通过 4.拥有多重过载保护电路的分频器 5.聚丙烯树脂涂层低音，钛合金涂覆振膜号筒高音 6.拥有黑(B)、白(W)两色可供用户选择 7.频率范围（-10 dB）： ≥75 Hz - 25 KHz 8.频率响应（±3 dB）： ≥125 Hz - 18 KHz 9.灵敏度（1w @ 1m）： ≥90 dB 10.额定阻抗：8 Ohms； 11.峰值最大声压级： ≥116 dB 12.额定功率（AES)：≥100W / 200W / 400W（连续 / 节目 / 峰值） 13.覆盖角度（H x V)： 100°x 100° 14.低音单元：1 x 5.25" 15.高音单元：1 x 0.75" 16.含安装支架 17.产品CE认证 18.提供GB/T 19001-2016/ISO9001-2015认证； 19.为保证音频产品匹配效果最佳，音箱、功放、数字处理器需为同一牌子 | 4 | 只 |
| 149 | UHF无线话筒 | 香槟色外观，时尚靓丽! 接收机整体简单大方，香槟色色前面板，提升时尚品味。各个功能标识简洁清晰，操作简单。 采用全金属外壳，屏蔽外界射频干扰，接收机表面电泳黑色处理，防止氧化生锈。 系统参数 工作频率： 740-791MHZ 调制方式： 宽带FM 信道数目： 200 信道间隔： 250KHZ 频率稳定度： ±0.005%以内 动太范围： 100dB 最大偏移： ±45KHZ 音频频率响应： 80HZ-18KHZ（±3dB） 综合信噪比： ＞105dB 综合失真度： ≤0.5% 工作温度 -10℃ - +40℃ 接收机指标： 接收机方式： 二次变频超外差 中频频率： 第一中频：110MHz,第二中频 10.7MHz 无线接口： BNC/50Ω 灵敏度： 12 dB u V(80 DBS/N) 灵敏度调节范围： 12-32dB uV 杂散抑制： ≥75dB 最大输出电平： +10 dBV 发射器指标： 天线程式： 佩挂发射器采用1／4波长鞭状天线手持麦克风内置螺旋天线 输出功率： 高功率30mW; 低功率 3mW 杂散抑制： -60dB 供电：两节AA电池 使用时间：30mW时大于10个小时 3mW时大于15小时 | 3 | 套 |
| 150 | 一拖四无线U段话筒 | 1. ≥四通道接收信号 2.采用UHF超高频段，红外自动对频技术； DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在≥50MHZ频率范围内，以≥250KHZ信道间隔，提供 3.≥200个信道选择，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰； 4.先进的自动对频技术，高档液晶显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 5.无线会议发射系统，采用两节AA电池供电，采用高碱性电池可使用较长时间（高功率≥8小时，低功率12小时）。若使用充电电池，使用时间会有所下降。 6.使用距离≥50-80米 8. 接收机指标 振荡方式: 锁相环频率合成(PLL synthesized),频率范围≥UHF640MHz-690MHz ,频率稳定 性≥±0.001%,调制方式：FM ,信噪比(S/N Ratio)：>60dB,失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz,接收灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB,电源供应：DC 12V-17V ,音频输出：独立0-400mV，混合0-300mV 9.发射器指标 手持/领夹/头戴 /会议可任意配接,电源供应：DC 4.5V(1.5V AA×3),话筒耗电量：≥100mA,载波频率)：UHF640MHz-690MHz,频率稳定度：±0.001%,最大频偏：±30KHz,信噪比(S/N Ratio)：>60dB,邻频干扰比：>80dB,动态范围：≥100dB | 1 | 套 |
| 151 | 移动非编（会议室播放视频使用） | 屏幕尺寸: 15.6英寸；CPU: 英特尔 酷睿 i5-9300H；内存容量: 8GB；硬盘容量: 128G+1TB；显存容量: 4GB | 1 | 台 |
| 152 | 监控 | 400万星光摄像机，覆盖一层、二层走廊、入口、影院入口，影院全景 | 1 | 套 |
| 153 | 门禁考勤 | 一层入口人脸门禁考勤 | 1 | 套 |
| 十一、综艺演播室（数字影院） |
| 155 | 吊挂层钢结构 | 1、主承重梁选择≥10＃槽钢以上或制作钢梁桁架，在每个梁的位置向上做拉力;吊点梁采用不小于100mm*100mm*2.5mm方钢，支撑到主承重梁上，焊接连接。 2、顶撑柱≥10#槽钢及以上与上方钢结构拐角梁垂直焊接，支撑数目≥4处 3、普通吊点荷载（除以下所列的特殊吊点以外）：垂直荷载≥ 1.0kN/吊点；水平荷载≥ 1.0kN/吊点；同轴线上相对应拐角梁处的每吊点荷载：垂直荷载≥4.0kN/吊点；水平荷载≥4.0kN/吊点； 4、荷载计算按有效荷载乘≥1.15倍过载系数； 5、工艺要求：所有材料进场需经打磨除锈处理，涂刷钢结构专用防锈漆，并以黑漆封面 | 202 | 平米 |
| 156 | 固定灯架 | 长度≥6m，吊点数目：≥3吊点，荷载≥200kg | 8 | 套 |
| 157 | 固定侧光吊架 | 长度≥12.5m，吊点数目：≥5吊点，荷载≥300kg | 2 | 套 |
| 158 | LED聚光灯 | 1、输入电压：AC100-240V~50/60Hz 2、额定功率：200W 3、电源接口：PowerCon一进一出 4、信号接口：三芯卡侬座一进一出 5、灯珠配置：进口灯珠 6、光源寿命：50000小时 功能： 调焦角度：15°- 60°(电子调焦) 显色指数：≥90° 色温：3200K/5600K(可选) 控制模式：DMX512模式，主从模式 通道模式：2种通道模式（2/3个国际标准DMX512通道） 物理参数： 防水等级：IP 20 工作环境：0-40℃ | 18 | 台 |
| 159 | LED平板柔光灯 | 1、输入电压： AC100-240V～，50/60Hz 2、额定功率： 160W 3、LED 光源： 进口灯珠160颗 4、颜色（可选）： 暖白/冷白 5、色温(可选)： 3200K/5600K 6、灯珠寿命： 平均50000小时超长LED寿命，低能耗，节能环保 7、通道数量： 2个DMX通道 8、控制模式： 国际标准DMX512信号 9、投光角度： 120° 10、高速频闪： 独立电子频闪，1-25Hz 11、线性调光： 0-100%线性调光 12、显色指数： Ra≥93 13、防护等级： IP20 14、工作环境： 室内 0℃-40℃ | 21 | 台 |
| 160 | LEDPAR灯 | 1、输入电压：AC100-240V，50-60HZ 2、额定功率：180W 3、电 源 线：本机自带三芯防水对接插头，一进一出，线长3米 4、信 号 线：本机自带三芯防水对接插头，一进一出，线长3米 5、LED 光源：54*3W添鑫灯珠 R14 G14 B14 W12 6、颜 色：均匀的RGBW混色系统和彩虹效果，换色速度0-20Hz 7、灯珠寿命：平均50000小时超长LED寿命，低能耗，节能环保 8、通道数量：9个DMX通道 9、控制模式：国际标准DMX512信号、声控、自走、主从 光束角度：25° 10、高速频闪：独立电子频闪，1-25Hz 11、线性调光：0-100%线性调光 12、产品外观：高强度压铸铝合金，流线型外观 13、防护等级：IP67 14、工作环境：-20℃-50℃ | 26 | 台 |
| 161 | 三合一电脑灯 | 1、输入电压：AC100V-240V,50-60HZ 自锁式插座，一进一出 2、额定功率：500W 3、光源：PHILIPS飞利浦 350W灯泡 4、寿命：2000小时 5、点泡系统：远程灯泡控制，支持灯泡功率调整，光闸闭合时灯泡耗电自动减少50%，延长灯泡寿命，提高灯具性能稳定 6、水平：540° 垂直：270°,XY采用非接触式磁旋编码器定位，相比光耦定位精度提高1倍。 7、颜色：13种颜色+白光,半色效果，带双向旋转彩虹效果，内置宏功能效果 8、固定图案：15个图案+白圆，带图案抖动、流水等多种效果 9、旋转图案：12个图案（可插拔） 10、棱镜：9+16棱镜，可正反转及叠加 11、雾化效果：独立雾化镜片，透光率大于90％，光斑柔和自然 12、频闪调光：线性调光，频闪频率最高可以13次每秒 13、线性调光：0-100%线性调光； 14、光束角度：2°-40° 15、无极调焦：电子调焦，超微顺滑调整焦距 16、液晶显示：采用3.0英寸触摸彩色液晶显示屏，可中英切换显示，屏幕180°倒转显示。带灯泡寿命到期灯泡更换提醒功能，可手动控制光斑校正、复位等功能，显示灯具、灯泡使用时间。内置电池，可在不通电的情况下，编辑菜单。 17、自动保护：输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰，高温自动保护，智能感应温度过高的时候自动关闭灯泡使灯具冷却后再开泡，保证灯具的安全使用； 18、自动纠错：水平垂直均采用光电复位系统，偶尔差错可自动检索复位。 19、其它功能：远程控制灯泡开关，复位等参数。 | 12 | 台 |
| 162 | 调光台 | 1、1536个DMX通道，提供3个光隔离DMX输出端口。 2、10.4" TFT-LCD触摸屏，中英文操作界面，支持触摸屏窗口切换功能。 3、提供1个VGA显示器接口，显示已编辑好的程序信息。 4、24个重演程序推杆×30页和20个固定程序按键×20页，共可保存1120个重演程序。最大同时输出24个推杆+20个按键、共44个重演程序。 5、4个光电数据控制轮。 6、最大可控制400个灯具。 7、最大可储存400个灯具组。 8、最大可编辑400个素材数据。 9、最大可储存400个用户图形。 10、最大可储存400个宏表演记录。 | 1 | 台 |
| 163 | 信号放大器 | 1、DMX512信号输入。 2、1路非隔离的直通输出。 3、8路光隔离输出。 4、各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V | 1 | 套 |
| 164 | 灯光配电箱 | 定制 | 1 | 台 |
| 165 | 电源直通柜 | 1、输入电压：三相五线制AC380V±10﹪，电流：400A 2、输出电压：24路×4KW ，可用于任何负载 3、产品功能：设有总开关和分开关，过载与短路双重 保护高分断空气开关，三相独立电压、 4、电流检测，三相A.B.C指示灯指示 | 1 | 台 |
| 166 | 直通柜进线电缆 | 按需配线 | 1 | 批 |
| 167 | 舞美配电箱 | 定制 | 3 | 台 |
| 168 | 舞美配电箱进线电缆 | 4*25+1*16 | 1 | 批 |
| 169 | 电力电缆 | YZ3*2.5mm2 | 1 | 批 |
| 170 | 灯光信号柜 | 灯光信号柜 | 1 | 套 |
| 171 | 弱电信号线 | 弱电信号线 | 1 | 批 |
| 172 | 桥架 | 桥架 | 1 | 批 |
| 173 | 灯光安装辅材 | 安装辅材 | 1 | 批 |
| 174 | 安装调试费 | 安装调试费 | 1 | 项 |
| 175 | 左右主音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：48Hz~18KHz； 3、额定功率：800W； 4、峰值功率：3200W； 5、灵敏度：99dB/W/M； 6、最大声压级（额定/峰值）：134dB； 7、覆盖角度：(H)90°(V)60°，可旋转； 8、高音：3"压缩高音单元×1； 9、低音：≥15"低音×1； | 2 | 只 |
| 176 | 中置音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：48Hz~18KHz； 3、额定功率：800W； 4、峰值功率：3200W； 5、灵敏度：99dB/W/M； 6、最大声压级（额定/峰值）：134dB； 7、覆盖角度：(H)90°(V)60°，可旋转； 8、高音：3"压缩高音单元×1； 9、低音：≥15"低音×1； | 1 | 只 |
| 177 | 左右环绕音箱 | 1阻抗：8Ω； 2、频响：45Hz~20KHz； 3、额定功率：250W； 4、峰值功率：1000W； 5、灵敏度：97dB/W/M； 6、最大声压级（峰值）：129dB； 7、覆盖角度：(H)90°(V)50°，可旋转； 8、高音：1.7"压缩高音单元×1； 9、低音：10"低音×1； | 6 | 只 |
| 178 | 后环绕音箱 | 1阻抗：8Ω； 2、频响：45Hz~20KHz； 3、额定功率：250W； 4、峰值功率：1000W； 5、灵敏度：97dB/W/M； 6、最大声压级（峰值）：129dB； 7、覆盖角度：(H)90°(V)50°，可旋转； 8、高音：1.7"压缩高音单元×1； 9、低音：10"低音×1； | 2 | 只 |
| 179 | 低音音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：45Hz~500Hz； 3、额定功率：800W； 4、峰值功率：3200W； 5、灵敏度：99dB/W/M； 6、最大声压级（dB）：131dB； 7、低音：Φ3.9"音圈,18"低音×1； | 2 | 只 |
| 180 | 左右主音箱功放 | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2：1350W×2 立体声/并联4Ω×2：2400W×2 桥接8Ω：4800W 2、连接座：XLR 接口 3、具有≥0.775v，1v，1.4v 三级灵敏度调节 4、输入灵敏度：0dBu(1V) 5、输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±0.5dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.1％ 8、信噪比 (A计权)：≥80dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥70dB 11、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 | 1 | 台 |
| 181 | 中置音箱功放 | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2：1350W×2 立体声/并联4Ω×2：2400W×2 桥接8Ω：4800W 2、连接座：XLR 接口 3、具有≥0.775v，1v，1.4v 三级灵敏度调节 4、输入灵敏度：0dBu(1V) 5、输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±0.5dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.1％ 8、信噪比 (A计权)：≥80dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥70dB 11、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 | 1 | 台 |
| 182 | 左右环绕音箱功放 | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2：650W×2 立体声/并联4Ω×2：950W×2 桥接8Ω：1900W 2、连接座：XLR 接口 3、冷却 :抽风向后吹出 4、输入灵敏度:≥0.775v/1.0v/32db 5、输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥96dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥60dB 11、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 | 3 | 台 |
| 183 | 后环绕音箱功放 | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2：650W×2 立体声/并联4Ω×2：950W×2 桥接8Ω：1900W 2、连接座：XLR 接口 3、冷却 :抽风向后吹出 4、输入灵敏度:≥0.775v/1.0v/32db 5、输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥96dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥60dB 11、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 | 1 | 台 |
| 184 | 低音音箱功放 | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2：1350W×2 立体声/并联4Ω×2：2400W×2 桥接8Ω：4800W 2、连接座：XLR 接口 3、具有≥0.775v，1v，1.4v 三级灵敏度调节 4、输入灵敏度：0dBu(1V) 5、输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±0.5dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.1％ 8、信噪比 (A计权)：≥80dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥70dB 11、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 | 1 | 台 |
| 185 | 音频处理器 | 1.具有强大的数字音频处理的性能的功放 2.采用了ADI SHARC第四代浮点音频DSP芯片，提供最高性能处理器能力 3.超低底噪前置放大电路，低失真度模拟电路 4.前面板配置有音量调节功能和音频信号指示灯 5.先进的AEC回声消除算法配合失真极低的自适应反馈抑制器，可以给远程视频会议带来清晰的语言 6.系统模拟输入: 不少于16路,主机面板带输入信号指示灯，凤凰平衡输入接口，支持话筒或线路输入，支持幻象供电 7.系统模拟输出: 不少于16路,主机面板带输入信号指示灯，凤凰平衡输出接口 8.功放输出：不少于4通道，每通道功率不小于200W@8欧姆（提供实物背板接口图片并标注接口） 9.输入通道DSP:所有通道都带前级话放、噪声门、反馈抑制器、高/低通滤波器、不少于16段参量均衡、压限器和延时器 10.输出通道DSP：所有通道都带高/低通滤波器、不少于16段参量均衡、压限器和延时器 11.支持APP模拟调音台在平板上操作； 12.置自动混音台，可设置衰减电平值 13.内置AEC回声消除器 14.可预存不少于32个场景预设，且每次开机都读取默认预设 15.可设置权限、密码设置 16.Ethernet 网络控制接口，支持电脑或者平板控制 17.支持第三方控制，支持RS-232、485及TCP/IP协议 18.频率响应: 20 Hz ~ 20 kHz (±1 dB) 19.总谐波失真(THD): ＜0.005%；20 Hz‐20 kHz@ +4 dBu 20.动态范围: ≥114 dB，ADC,DAC 21.信道间串扰: ≥50 dB/（20‐20 kHz） 22.输入阻抗: ＞10k 23.共模抑制比：＞70 dB@1 kHz 24.前置放大等效输入噪声（EIN）：＜‐125 dBu，22 Hz‐22 kHz 25.本底噪声：‐90 dBu （无计权） 26.须与音箱、功放为同品牌 | 1 | 台 |
| 186 | 音箱支架 | 配套音箱支架 | 11 | 只 |
| 187 | 电源时序器 | 1、8通道电源时序打开/关闭； 2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效； 3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 4、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5、输入连接器：大功率线码式电源连接器； 6、输出连接器：多用途电源插座； 技术参数 1、额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2、额定输出电流：30A 3、可控制电源：8路 4、每路动作延时时间：1秒 5、供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6、单路额定输出电源：10A | 2 | 台 |
| 188 | 音箱线 | 配套音箱线缆 | 1 | 项 |
| 189 | 机柜 | 42U | 1 | 个 |
| 190 | 配电箱 | 定制 | 1 | 个 |
| 191 | 音频安装辅材 | 桥架管线、接插件、专用插座等 | 1 | 批 |
| 192 | 主舞台和台阶 | 钢结构基础、多层复合板、演播厅专用高透亚克力、RGBAWLED灯条逆变电源信号分配器、阻燃地胶 | 77 | 平方 |
| 193 | 大屏装饰框 | 钢结构基础、多层复合板、演播厅专用高透亚克力、RGBAWLED灯条逆变电源信号分配器、阻燃装饰板 | 1 | 套 |
| 194 | 两侧大屏装饰框 | 钢结构基础、多层复合板、演播厅专用高透亚克力、RGBAWLED灯条逆变电源信号分配器、阻燃装饰板 | 1 | 套 |
| 195 | 观众席钢结构基础 | 钢结构基础、多层复合板、影院专用阻燃地毯、LED地灯、安全护栏 | 100 | 平方 |
| 196 | 观众席高档航空椅 | 定制椅背椅座塑壳，采用二元聚丙烯聚乙烯共聚物（PP）注塑形成 背、座采用高密度热发泡定型海绵 采用3mm复合面料，带拉链、无胶粘连技术，后期可拆洗更换，抗污、防褪色 | 100 | 套 |
| 197 | LED控制系统 | 解码器与电源盒、电源线与信号缆 | 1 | 项 |
| 198 | 融媒体演播室系统集成服务 | 安装、调试、培训、及网络线、视频线、音频线、控制线等辅材、运费装卸费、装台劳务费、管理费 | 1 | 项 |
| 199 | 综艺演播室声学系统 | 1、415平米演播室墙面：≥12mm石膏板、50系轻钢龙骨、≥50mm隔音棉填充、双层≥12mm石膏板、空腔、钢丝网、75系轻钢龙骨、聚酯吸音板包覆无纺布； 2、151平米吸声造型墙面：≥12mm石膏板、50系轻钢龙骨、≥50mm隔音棉填充、双层≥12mm石膏板、空腔、钢丝网、75系轻钢龙骨、陶铝吸音板； 3、202平米空间吸声体吊顶：T型龙骨吊架、50空间吸声体结构黑色无纺布包、整理做防火阻燃处理； 4、202平米演播室地面：1:3水泥砂浆打平层、地面自流平找平层并铺设演播室专用防静电吸声地胶； 5、配套搭建总计≥1500*2400mm的隔音门：国标III级隔声防火门、隔声量≥35dB； 6、木质装饰门≥900*2400单开门含门锁、五金等； 7、控制室：地面1:3水泥砂浆打平层、地面自流平找平层并铺设专用防静电地板；墙面原结构墙面处理腻子乳胶漆各三遍。 8、普通照明、布线、应急出口指示灯等配套设备 9、104平米群众化妆间及侯播间声学处理 总体技术要求： 1、专用隔声观察窗 (1)国标Ⅲ级演播室专用隔声观察窗（含窗套） (2)洞口尺寸：现场定制 (3)≥12mm厚阻燃夹板，外贴≥100mm铝塑装饰线 (4)30*40阻燃木龙骨 (5)≥32kg/m350mm厚双层袋子装的超细玻璃棉 (6)≥12mm厚阻燃夹板 (7)≥5mm厚工业棉毡 (8)平板玻璃要平整，厚度要均匀，不得有气泡，安装前后要清洁干净保持明亮，不得有水痕，划痕，裂痕和灰尘。 (9)玻璃尺寸大小按85 倾斜角进行计算，并结合施工实际情况进行加工调整。 (10)隔声窗内（两块玻璃之间）应无杂物，无灰尘，安装前后要进行干燥处理。 (11)玻璃与窗框接口处要用工业毛毡密封处理，然后窗边毡面要封一层无色透明的玻璃胶。 (12)整个窗框要求密封，不得有缝隙，两室间隔声要求大于50dB。提供专业仪器检测数据，并通过甲方确认。 (13)窗框饰面处理要与室内颜色协调，具体颜色由安装单位与使用单位确定。 2、专业隔声门 (1)≥6mm木饰面板 (2)≥0.8mm厚薄钢板，两面各涂两遍沥青，沥青之间加一层纱布 (3)≥32kg/m3双层袋装超细玻璃棉 (4)贴≥5mm厚工业棉毡外包人造仿真牛皮 (5)门中间内填充的超细玻璃棉要求≥32Kg/m ,而且不要填碎棉。 (6)整个门框，门缝要求密封不得有缝隙，装贴的工业棉毡要平整。 (7)驳接口要少，门的隔声量要求大于35dB，整个门的饰面处理要与室内颜色协调，具体颜色由安装单位与使用单位确定。提供专业仪器检测数据，并通过甲方确认。 (8)门的五金配件（活页，手杷，锁）应选用牢固可靠的专用产品。 (9)门锁为专业隔声锁。 (10)所有施工材料均按消防及有关广电行业的有关规定采用难燃材料或按要求进行防火处理。 | 1 | 项目 |
| 200 | LED高清屏 | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一，点间距：≤3mm； 2、PH3室内全彩屏-1R1G1B-SMD2121，扫面方式： -1/16扫描。 3、屏体面积（长×宽）：≥6.72m×3.456m=23.22㎡，整屏分辨率：≥2240x1152。 4、单元模组要求：模组分辨率≥64点×64点，单元模组尺寸约为L 192 × H 192 ×T 12.5mm ； 5、 物理密度 ：≥111111/㎡； 6、杂点率 ：≦0.0001； 7、模块工作电压：约5VDc； 8、模块功耗 ：≦15W； 9、模块视角 ：≥120 度； 10、换帧频率 ：≥60 Hz； 11、刷新频率 ：≥600Hz； 12、白平衡亮度 ：900～1100cd/㎡； 13、工作环境温度： -10~60 0C；工作环境湿度：10%～70% RH； 14、平均无故障时间 ：≥5000Hours；寿命：≥100000 Hours。 | 36.286 | 平方 |
| 201 | 排烟系统 | 定制新风排烟系统 | 1 | 项 |
| 202 | LED高清屏视频处理系统 | 配套LED高清屏视频处理系统 | 1 | 项 |
| 203 | 调音台 | 1.≥32个输入通道,每路带独立LED信号指示灯 2.GB30话筒前级功放提供≥60dB增益与≥22ddBu峰值削波余量 3.≥13条独立输出总线，含左/右混音输出、单声道输出、≥4组编组输出与6组辅助输出等 4.≥2组立体声输入（支持USB音频输入），≥2组立体声返回 5.对讲话筒信号可选通至辅助1/2、辅3/4或混音总线 6.≥100mm行程的推子（衰减器）,每通道输入设有+48V幻象供电开关选择 7.≥6组AUX辅助输出，其中4组AUX可设置为衰减前或衰减后发送 8.USB音频接口可连接数字音尖设备，用于音频回放与录音 9.USB电源接口可用于连接采用SUB供电类的设备 | 1 | 台 |
| 204 | 无线话筒 | 1.接收机技术参数不低于: 1.1外置直流供电，配备机架安装套件，具备多功能背光LCD显示屏，五段音频仪可监测来自发射机的信号。 1.2自动频率选择，自动发射机设置。 1.3设备背后有音量控制 1.4可拆卸式1/4波长天线 1.5频率和电源锁定 1.6金属外壳：镀锌钢 1.7有6.35MM和XLR音频输出 1.8音频输出电平： XLR接口（连接至600 Ω负载）： -13 dBV 1/4英寸接口（连接至3000 Ω负载）： –2 dBV 1.9输出阻抗： XLR接口： 200 Ω，1/4英寸接口： 1 kΩ 1.10灵敏度： -105 dBm，12 dB信噪比（典型值） 1.11镜频抑制： >70 dB（典型值） 音频频率响应：（+/-2 dB）： 最小： 45 Hz，最大： 15 kHz 2.发射机技术参数不低于:： 2.1.心形动圈,频率响应50Hz-15kHz,自动发射机设置 2.2带超时特性的LCD显示屏,频率和功率锁定,3段电池电量指示 2.3两节AA电池 8小时供电,尺寸:254 x 51毫米,重量: 290g | 2 | 套 |
| 205 | 单通道无线头戴话筒 | 1.接收机技术参数不低于: 1.1外置直流供电，配备机架安装套件，具备多功能背光LCD显示屏，五段音频仪可监测来自发射机的信号。 1.2自动频率选择，自动发射机设置。 1.3设备背后有音量控制 1.4可拆卸式1/4波长天线 1.5频率和电源锁定 1.6金属外壳：镀锌钢 1.7有6.35MM和XLR音频输出 1.8音频输出电平： XLR接口（连接至600 Ω负载）： -13 dBV 1/4英寸接口（连接至3000 Ω负载）： –2 dBV 1.9输出阻抗： XLR接口： 200 Ω，1/4英寸接口： 1 kΩ 1.10灵敏度： -105 dBm，12 dB信噪比（典型值） 1.11镜频抑制： >70 dB（典型值） 1.12音频频率响应：（+/-2 dB）： 最小： 45 Hz，最大： 15 kHz 2.腰包发射机技术参数不低于:红外线自动发射机设置,3段电池电量显示,背光LCD可显示编组和通道,频率和电源锁定,2节AA电池可持续使用8小时 3.头戴话筒技术参数不低于:心形电容头戴，连接无线腰包发射器，频率响应40Hz-20kHz，灵敏度55.5dB，最大声压级130dB，信噪比31dB； | 2 | 套 |
| 206 | 天线分配器 | 接收机技术参数不低于: 1.五路射频信号输出 2.1个PS45电源 3.前置式天线安装件 架置式安装件 4.4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A） 5.用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA） 6.4根锁定直流电源线,4根非锁定直流电源线 7.10根22英寸BNC线缆,2根6英尺BNC线缆,2个穿板式接头,1套架置安装件 | 1 | 台 |
| 207 | 无源指向天线 | 接收机技术参数不低于: 1.低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失 2.可与其它无线接收机和天线分配系统兼容，能够提供 10–15 伏直流偏压 3.可将带有螺纹的集成式支架轻松地固定到话筒支架上 4.四档位增益选择开关 5.接头类型: BNC, 插孔 6.阻抗: 50 Ω 7.电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA 8.接收模式(3 dB 波束宽度): 70 角度 9.三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm 10.天线增益 (在轴): 7.5 dBi 11.信号增益 ±1 dB: 可切换，Active: +12 dB, +6 dB，Passive: 0 dB, -6 dB 12.配10米50欧延长线 | 2 | 只 |
| 208 | 天线馈线 | 定制8米 | 2 | 条 |
| 209 | 效果器 | 双通道数字效果器 采用“REV-X”混响算法程序,拥有高规格的24-bit、96k-Hz音频处理能力 场景预设效果≥97种,传统设置≥25种 | 1 | 台 |
| 210 | 监听音箱 | 1.有源二分频监听扬声器,≥5寸低音,≥1寸高音 2.内置双功放,高低频功率各≥41瓦 最大声压级≥108dB,频率范围≥43Hz-24kHz | 2 | 只 |
| 211 | 舞台返听音箱 | 1.1.7"高分子复合音膜高频压缩驱动器 2.12"铁氧体磁钢低音单元 3.高频延展性极好，人声清晰透彻 4.80° x 50°号筒，可旋转，方便垂直或水平安装 5.可作为主扩声扬声器或返听扬声器使用 6.时尚的外观，箱体表面涂覆耐磨涂层 7.双角度底部支撑孔 8.17个M10吊装点 9.频率范围（-10 dB）：≥ 50 Hz - 20 KHz 10.频率响应（±3 dB）：≥ 60 Hz - 18 KHz 11.灵敏度（1w @ 1m）： ≥ 98 dB 12.额定阻抗：≥ 8 Ohms 13.峰值最大声压级： ≥130 dB 14.额定功率AES： ≥300W / 600W / 1200W（连续 / 节目 / 峰值） 15.覆盖角 (H x V) : ≥80° x 50°，可旋转 16.低音单元 : ≥1 x 12"，Φ2.5"音圈 17.高音单元 : ≥1 x 1.7"音圈 | 4 | 只 |
| 212 | 返听音箱功放 | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2：650W×2 立体声/并联4Ω×2：950W×2 桥接8Ω：1900W 2、连接座：XLR 接口 3、冷却 :抽风向后吹出 4、输入灵敏度:≥0.775v/1.0v/32db 5、输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥96dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥60dB 11、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 | 2 | 台 |
| 十二、办公家具 |
| 213 | 融媒体指挥中心家具 | 根据效果图和平面图定制 基材：E1级实木颗粒板，甲醛释放量≤9mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲 张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 屏风用材：优质工业级铝材厚度为1.2mm以上，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性。 贴面板材：采用优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 台面封边用材：热熔胶同色PVC封边条 | 1 | 批 |
| 214 | 小型独立办公室家具 | 根据效果图和平面图定制 基材：E1级实木颗粒板，甲醛释放量≤9mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲 张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 屏风用材：优质工业级铝材厚度为1.2mm以上，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性。 贴面板材：采用优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 台面封边用材：热熔胶同色PVC封边条 | 1 | 批 |
| 215 | 公共办公室家具 | 根据效果图和平面图定制 基材：E1级实木颗粒板，甲醛释放量≤9mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲 张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 屏风用材：优质工业级铝材厚度为1.2mm以上，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性。 贴面板材：采用优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 台面封边用材：热熔胶同色PVC封边条 | 1 | 批 |
| 216 | 群众侯播化妆家具 | 根据效果图和平面图定制 | 1 | 批 |
| 217 | 会椅桌椅 | 根据效果图和平面图定制 基材：E1级实木颗粒板，甲醛释放量≤9mg/100g,密度≥760kg/m3,静曲 张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 屏风用材：优质工业级铝材厚度为1.2mm以上，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性。 贴面板材：采用优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 台面封边用材：热熔胶同色PVC封边条 | 1 | 批 |
| 218 | 接待沙发 | 根据效果图和平面图定制 | 1 | 批 |
| 十三、空调 |
| 219 | 吸顶机 | 等效等级≥2; 等效比≥3.28，制冷量≥12000W;制冷功率≤3660W; 制热量≥13000W;制热功率≤3940W;电辅热≥2700W; 循环风量≥2000m³/h，室外运行噪音≤58dB（A）;室内运行噪音（低风挡）≤43dB（A）;室内运行噪音（高风挡）≤49dB（A）; 标配：遥控器，包含安装调试及所需管道等辅材 | 17 | 台 |
| 220 | 吸顶机 | 等效等级≥2; 等效比≥3.32，制冷量≥7200W;制冷功率≤2170W; 制热量≥7800W;制热功率≤2265W;电辅热≥2100W; 循环风量≥1300m3/h，室外运行噪音≤55dB（A）;室内运行噪音（低风挡）≤39dB（A）;室内运行噪音（高风挡）≤45dB（A）; 标配：遥控器，包含安装调试及所需管道等辅材 | 13 | 台 |
| 221 | 壁挂机 | 等效等级≥2，能效比≥3.49;制冷量≥5000W，制冷功率≤1432W，制热量≥5860W;制热功率≤1740W;电辅热≥1400W;室外运行噪音≤53dB（A），室内运行噪音（低风挡）≤31dB（A），室内运行噪音（高风挡）≤40dB（A），循环风量≥900m³/h； 标配：遥控器，包含安装调试及所需管道等辅材 | 9 | 台 |
| 222 | 吸顶机 | 等效等级≥2; 等效比≥3.59，制冷量≥3610W;制冷功率≤1005W; 制热量≥4000W;制热功率≤1115W;电辅热≥1050W; 循环风量≥650m³/h，室外运行噪音≤50dB（A）;室内运行噪音（低风挡）≤24dB（A）;室内运行噪音（高风挡）≤36.5dB（A）; 标配：遥控器，包含安装调试及所需管道等辅材 | 2 | 台 |
| 223 | 吸顶机 | 等效等级≥2，等效比≥3.56，制冷量≥2690W，制冷功率≤755W，制热量≥3060W;制热功率≤870W;电辅热≥1050W; 循环风量≥560m³/h，室外运行噪音≤49dB（A），室内运行噪音（低风挡）≤22dB（A），室内运行噪音（高风挡）≤34.5dB（A）， 标配：遥控器，包含安装调试及所需管道等辅材 | 3 | 台 |
| 224 | 综艺演播室风管机 | 制冷量：12.0kw，制热量：13kw，制冷功率：4.85kw，风量：1500m3/h 包含安装调试及所需管道等辅材 | 6 | 台 |
| 十四、配套工程 |
| 225 | 一层公共区域配套工程 | 一层走廊玻璃幕墙、楼梯间、文化传媒公司、群众化妆室、配电室、卫生间、后期及主持人办公室（根据工堪情况定制实施，本项目为交钥匙工程，投标人需充分工堪了解现场情况） | 1 | 项 |
| 226 | 二层公共区域配套工程 | 二层门厅、走廊、行政办公区域（根据工堪情况定制实施，本项目为交钥匙工程，投标人需充分工堪了解现场情况） | 1 | 项 |

备注（一）:演示

现场演示规定：（投标人进行现场演示，由评委根据现场演示情况进行评分） (1)投标人应在投标截止时间前一个工作日17点之前将需现场演示的产品送到明溪县公共资源交易大厅[明溪县雪峰镇新大路1169号惠利金茂广场A幢5层]。 (2)要求演示的功能: 招标文件“主要性能和技术参数”要求演示的内容须进行演示 (3)投标人现场演示所需的软硬件设备应自备，交易中以为只提供适当的硬件条件(如电源)。演示按照提交投标文件时间的先后顺序(或者逆顺序)。演示时间每家不超过15分钟。 (4)本项目如需复核，评标委员会将不再针对演示内容进行审核。 (5)采购人不得要求中标供货商在合同签订前再次对封存的产品进行演示，并以演示结果作为是否签订合同的依据。

备注（二）：本项目中品目号十四：配套工程（配套工程图详见附件，如需CAD文件可向招标公司索取）

配套工程要求现场工堪。 各潜在投标人携带公司营业执照复印件及授 权函、身份证复印件、报名截图加盖公章（原件备查），**年**月**日统一前往本次项目建设所在地：福建省三明市明溪县融媒体中心进行工堪，联系人：黄先生，联系电话：13850852929；对于现场及位置等原因造成费用增加时，各投标人应综合考虑在投标报价内,今后在履行合同过程中存在此原因不再调整，各投标人应自行考虑风险因素。采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。考察现场所发生的费用及发生的意外均由投标人自行承担。投标人一旦中标，即视为已行使上述权利，表明投标人完全了解现场情况，自愿承担由此引起的一切不利自己的风险后果，并自愿承担相关责任。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省三明市明溪县雪峰镇河滨北路189号 
2、交付时间：合同签订后 ( 100) 天内交货
3、交付条件：合同签订后 ( 100) 天内交货
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 详见招标文件 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 合同签订后20个工作日内，支付合同金额40% |
| 2 | 30 | 所有设备到货安装调试完毕初验后7日内支付合同金额的30%。 |
| 3 | 20 | 项目整体验收合格后30日内支付合同金额的20% |
| 4 | 10 | 合同金额10%余款为质保金，待项目正常使用满1年后的7日内支付。 |

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

（一）项目实施要求

1、项目工期

本项目要求在交付时间内安装调试完毕验收合格交付采购人投入试运行。若因中标人原因造成未能按照合同约定时间完成项目搬迁的，应向采购人支付违约金1000元/天。延期超过30天，采购人有权单方中止采购合同。

2、施工计划和要求

（1）中标人应制定详细的施工计划，并将施工进度安排计划报采购人备案，确保项目按时完成。采购人将不定期根据进度计划对项目实施进度抽查；

（2）施工过程中的隐蔽工程部分，包括管道敷设等都应在施工时进行拍照存档，项目竣工后作为验收资料交付采购人；

（3）施工过程中应按照相关要求采取必要的安全防护措施以确保施工安全，施工过程中出现安全责任事故的，由中标人和施工方承担相应责任。若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换中标人的权利，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

3、保密要求

中标人在与采购人签订合同时，同时要与采购人另行签订保密协议，以约束其单位和参与人员的行为。未经采购人书面同意，中标人不得将采购人提供的本工程的可行性研究报告等相关技术文件提供给第三方使用。双方必须对合 作过程中涉及的业务需求、协议、系统设 计、技术成果等内容和相关事务保密，未经许可，不得向第三方提供，并不得用于与本项目无关的其它场合，采购人保留追究责任的权利。

（二）售 后服务要求

1、运维要求

（1）中标人应成立专门的项目管理机构和运维团队负责该项目的运维管理，并制定详细的责任分工和故障处理流程等规章制度，建立起完善的运维体系。相关运维管理制度需报采购人审核确定；

（2）中标人应提供定期巡检服务，针对项目制定详细的巡检方案，巡检内容应包括：设备运行情况、平台设备和功能情况等，每次巡检均应提供巡检报告；

（3）要定期对设备进行清洁和保养，清洁和保养次数每季度应不少于1次，其中对粉尘较大、烟雾较多等环境质量较差的点位，应根据实际情况，及时对设备进行清洁处理；

（4）中标人运维管理部门应对每次故障现象、维护情况以及故障原因分析作详细的记录，并每月书面向采购人提供运维情况分析报告；

（5）质保期内，中标人应保障设备能满足招标文件的有效运行，运维过程中涉及的软硬件升级、更换、维修等所产生的费用均包含在投标总价中，投标人应对此进行承诺，采购人不再支付任何费用；

（6）免费维保期内，由于采购人及第三方原因导致设备需要挪位，涉及设备迁改的由中标人对迁改产生的费用进行预估，由采购人对预估费用进行书面确认后中标人开始施工，迁改产生的费用由采购人支付。

2、服务响应时间

质保期内，中标人应设立7*24小时热线服务电话，受理采购人系统故障申告、技术咨询。中标人在收到采购人系统故障申告后，必须按要求及时解决。

系统或设备发生故障的，要求运维团队2小时内响应，4小时内到现场，12小时内解决故障。对于设备损坏，不能当场修复的，必须提供备品、备件或备机等。若遇特殊情况，需厂家提供技术和设备支持的，经采购人同意可延长至24小时内解决。

3、培训要求

1、投标人须承诺由厂家授权工程师持证上门安装、调试及培训，中标人应在项目实施过程中为买方的人员提供培训。中标人应向买方的受训人员提供必要的培训手册及技术资料。

2、对培训师要求：投标人的培训师应为主要设备融媒体系统、全媒体制作系统、高清播出系统、摄像机生产厂家的技术工程师或具有所投主要设备生产厂家认定资格的的技术工程师(供货时需提供培训师证明材料)；除在操作和维护方面应具有丰富的知识和经验外，还应该技术全面，能够全面介绍设备的使用和保养，讲解维护维修方法。

3、为了保系统设备能良好运行，要求中标供 应商负责对采购人至少2人提供有关系统设备（软件）功能、安装、操作、设 计、维护等方面的现场培训（培训资料每人一套），使其具备熟练使用设备、判断处理设备故障、熟练维护设备的能力，能指导采购人其他人员进行日常维护工作。承担培训的教师要具备合格的资历和执教能力。培训费用包含在投标总价中。

4、保修期

（1）中标人应对此次项目承诺自验收合格后质保期为1年（如技术参数内或招标文件有特别要求的，按技术参数内或招标文件的标准执行，厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定）。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。在保修期结束前1个月，中标人须免费对货物进行一次全面的维护与保养，如发现潜在问题，应负责排除。保修期结束后，中标人仍应负责提供服务。保修期满后，对更新器材和本工程所需零配件均按成本价收取费用。

（2）技术资料要求：中标人提供完整的技术资料2套，包括：货物验收标准（含货物合格证验收清单等）、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料、出厂检验合格报告、合格证书、装箱单、零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

三、验收方式及内容

1.验收标准及要求

1.1验收标准：根据本招标文件、投标文件及有关国家、行业规定进行验收。

1.2中标供货商根据招标要求进行产品安装、调试、测试、试运行后，由采购人或采购人请技术专家现场使用作为验收标准依据并组织进行使用性能方面的验收，所需专家邀请费用包含在报价中。

2.验收

所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。检测费用由中标人承担。如需第三方检测机构进行商品检验，检测费用由中标人承担。由中标方负责并会同买方及有关专家进行验收。

四、交货方式：

1、交货时间：所有设备要求在合同签订后100日内供货并交付使用。

2、交货地点：明溪县。

3、现场交货：产品到达采购方现场后，由采购方会同有关部门进行基本质量和数量检验，合格即为现场交货。

4、最终交货：产品安装调试结束，现场验收合格并经正常使用30个工作日视为最终验收合格日，即为最终交货日。

5、最终验收前所有各项费用均由中标方承担。

五、违 约：中标供货方在规定时间内不能按时将设备交付采购人使用，延期7天以内，每天按合同总额的5%支付给采购人逾期违约金；延期超过7-15天之间，每天按合同总额的10%支付给采购人逾期违约金；延期超过15-30天之间，每天按合同的20%付给采购人逾期违约金；延期超过30天，每天按合同总额的30%支付给采购人逾期违约金。

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                   乙方：

住所：                   住所：

单位负责人：                单位负责人：

委托代理人：                委托代理人：

联系方法：                 联系方法：

开户银行：                 开户银行：

账号：                   账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：

身份证号：

手机：

投标人代表：

身份证号：

手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：                   货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 采购文件相关附件

- 配套工程图1.png

- 配套工程图2.png

- 配套工程图3.png

- 配套工程图4.png

- 配套工程图5.png

- 配套工程图6.png

- 配套工程图7.png

- 配套工程图8.png

- 配套工程图9.png

- 配套工程图10.png